## Slide 1
Кафедра клинической лабораторной диагностики и патологической анатомии
Москва, 2022

## Slide 2: СОЭ
Скорость оседания эритроцитов
Версия 2022, старший преподаватель Максимова Ольга Александровна

## Slide 3: СОЭ
Неспецифический показатель, отражающий изменения белкового состава плазмы крови и значение которого зависит от большого числа внешних и внутренних факторов

## Slide 4: История
Edmund Biernacki (Эдмумнд Бернацкий, 1856-1911) врач из Польши обратил внимание что скорость оседания эритроцитов у больных людей выше, по сравнению со здоровыми, и он сделал вывод, что это связано с повышением концентрации фибриногена у пациентов (опубликовано исследование по разным данным 1894 или 1898 г). Он разработал оригинальную методику исследования СОЭ, кровь, стабилизированная цитратом натрия, помещалась в специальные градуированные цилиндрики. Э. Бернацкий впервые в клинических условиях определил величины СОЭ при самых разнообразных заболеваниях. Он изучил механизм этого феномена, высказал и частично оправдавшиеся в дальнейшем соображения о причинах увеличения СОЭ в патологических условиях (увеличение содержания фибриногена в крови, изменения концентрации электролитов и др.).

## Slide 5
Robin Fahraeus (Робин Фареус) изучал изменение СОЭ при беременности, в 1917 (1918) году на съезде хирургов и гинекологов в Стокгольме сообщил об ускорении оседания эритроцитов при беременности, считая даже этот феномен «Реакцией на беременность», впоследствии изучал СОЭ при различных заболеваниях.
• Alf Westergren (Альф Вестергрен) разработал методику выполнения данного теста в 1921 году и установил, что определение СОЭ полезно для оценки прогноза у больных туберкулезом.
• В 1924 году Т.П. Панченков предложил микрометод (с использованием капиллярной крови) для постановки СОЭ. (Панченков Т.П. Определение оседания эритроцитов при помощи микрокапилляра// Врачебное дело. 1924.№16-17. с. 695-697)

## Slide 6
В 1935 году М.М. Wintrobe (Винтроб) опубликовал вариант постановки теста определения СОЭ, который одно время был очень распространен в мире. Согласно данному варианту, кровь не разводят, а после добавления антикоагулянта, помещают в трубку длиной 100 мм. Длина трубки и малое ее сечение нарушает воспроизводимость результатов.
• В 1977 году Интернациональный комитет по стандартизации в гематологии (ICSH) рекомендовал вариант постановки метода для определения СОЭ по Вестергрену для повсеместного использования [ICSH recommendations for measurement of erythrocyte sedimentation rate. J. Clin. Pathol. 1993; 46:198-203]

## Slide 7: Фазы оседания эритроцитов:
Скорость, с которой происходит оседание эритроцитов в основном определяется степенью их агрегации (способность слипаться).
1. оседание эритроцитов идет отдельными клетками под действием силы тяжести;
2. происходит агломерация эритроцитов, и в дальнейшем оседают уже агломераты, а не единичные клетки.
Скорость оседания агломератов выше, чем скорость оседания отдельных клеток (агломерация эритроцитов – это основной феномен СОЭ);
3. затрудняется оседание агломератов, поскольку они располагаются слишком густо, вплоть до полной остановки.

## Slide 8: Все белковые молекулы снижают отрицательный заряд эритроцитов, влияющий на образование монетных столбиков из эритроцитов (агломератов), который способствует поддержанию их во взвешенном состоянии. Механизм действия белков плазмы – это снижение Z-п о т е н ц и а л а на м е м б р а н е эритроцита, который способствует взаимному отталкиванию клеток. но наибольшее влияние оказывают асимметричные молекулы – фибриноген, иммуноглобулины, а также гаптоглобин.

## Slide 9: Белки – «аггломерины»
• Фибриноген;
• Иммуноглобулины класса М;
• α2-макроглобулины;
• α1-антитрипсин, церулоплазмин,
• Иммуноглобулины класса G увеличивают СОЭ только в очень высокой концентрации;
• Пектин, гидроксиэтилкрахмал, декстраны, желатин, гиалуроновая кислота могут вести себя как «аггломерины».

## Slide 10: На отрицательный заряд эритроцитов влияют и другие факторы:
рН плазмы (ацидоз снижает СОЭ, алкалоз повышает)
ионный заряд плазмы
липиды
вязкость крови
Желчные кислоты и желчные пигменты – увеличение их концентрации ведет к снижению СОЭ
наличие антиэритроцитарных антител
Число, форма и размер эритроцитов
(Эритропения ускоряет оседание, однако при выраженной серповидности, сфероцитозе, анизоцитозе скорость оседания может быть низкой , т.к. форма клеток препятствует образованию монетных столбиков). Повышение количества эритроцитов в крови (эритремия) снижает СОЭ.

## Slide 11: Классический принцип измерения СОЭ
При помещении определенного объема крови, смешанного с цитратом натрия, в вертикально стоящую пробирку или капилляр, эритроциты под влиянием силы тяжести будут оседать вниз, тогда как силы отталкивания, возникающие между отрицательно заряженными мембранами эритроцитов, будут этому оседанию препятствовать. Величина СОЭ измеряется как высота столбика плазмы над форменными элементами, образовавшегося за 1 час. Соответственно, единицы измерения СОЭ – миллиметры в час (мм/час).

## Slide 12: Преаналитика:
Взятие крови предпочтительно проводить утром натощак, после 8-14 часов ночного периода голодания (воду пить можно), допустимо днем через 4 часа после легкого приема пищи.
Накануне исследования необходимо исключить повышенные психоэмоциональные и физические нагрузки (спортивные тренировки), приём алкоголя.

## Slide 13: МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ОСЕДАНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ
В практике клинико-диагностических лабораторий (КДЛ) применяются следующие методы определения СОЭ:
метод Вестергрена (рекомендован международным комитетом по стандартизации в гематологии ICSH);
2. микрометод Панченкова (ранее был распространен в РФ).
3. Автоматизированные методы измерения СОЭ

## Slide 14: Методика определения СОЭ методом Панченкова
В этом методе используется стандартный стеклянный капилляр длиной 172 мм, наружным диаметром 5 мм и диаметром отверстия – 1,0 мм. Он имеет четкую коричневую градуировку от 0 до 10 см, шаг шкалы – 1,0 мм, верхнее деление шкалы отмечено «0» и буквой «К» (кровь), напротив деления 50 имеется буква «Р» (реактив).

## Slide 15: Методика определения СОЭ методом Панченкова включает следующие этапы:
1. подготовить 5% раствор натрия цитрата и внести на часовое стекло;
2. промыть капилляр 5% раствором натрия цитрата;
3. произвести забор капиллярной крови в промытый капилляр;
4. перенести кровь из капилляра на часовое стекло;
5. повторить шаги 3 и 4;
6. перемешать кровь с натрия цитратом на часовом стекле и вновь заполнить капилляр;
7. установить капилляр в штатив Панченкова и включить таймер для каждого капилляра отдельно;
8. через 1 ч определить СОЭ по высоте столба прозрачной плазмы.

## Slide 16: Нормальные величины СОЭ при использовании микрометода Панченкова
• У мужчин 1-10 мм/ч;
• У женщин 2-15 мм/ч;
• У новорожденных 0,9 мм/ч в первый день;
• 2-ая неделя жизни 4,0±2,1 мм/ч;
• Дети 1-ого года жизни 4-10 мм/ч;
• Дети старше года 5-11 мм/ч.

## Slide 17: Метод Панченкова имеет ряд принципиальных недостатков:
плохая стандартизация производимых промышленностью капилляров, необходимостью использовать для анализа только капиллярную кровь, а также невозможностью адекватно отмыть капилляр при многократном применении.
Поэтому метод Панченкова в настоящее время является источником ошибочных результатов и проблем в работе КДЛ и деятельности врачей-клиницистов, не используется в других странах и должен быть исключен из практики лабораторий.

## Slide 18: Определение СОЭ методом Вестергрена, который с 1977 года рекомендован Международным Советом по Стандартизации в Гематологии для применения в клинической практике . В классическом методе Вестергрена используют:
стандартные капилляры из стекла или пластика длиной 300 мм ± 1,5 мм (рабочей является длина капилляра 200 мм), диаметром – 2,55 мм ± 0,15 мм, что повышает чувствительность метода.
Время измерения – 1 ч.

## Slide 19: Для анализа может быть использована как венозная, так и капиллярная кровь.

## Slide 20: 1. венозная кровь берется в вакуумные пробирки с К-ЭДТА (капиллярная кровь берется в пробирки с К-ЭДТА); 2. пробу венозной (капиллярной) крови смешать с 5% раствором натрия цитрата в соотношении 4:1; 3. произвести забор крови в капилляр Вестергрена; 4. через 1 ч измерить СОЭ по высоте столба прозрачной плазмы.

## Slide 22: Референсные значения: СОЭ по Вестергрену Возраст Пол До 10 лет Оба < 10 C 10 до 50 лет Женский < 20 Мужской < 15 Старше 50 лет Женский < 30 Мужской < 20

## Slide 23: Автоматические анализаторы для измерения СОЭ
3 принципа исследования СОЭ:
1. Кондуктометрический,
2. Электрокинетический;
3. Фотометрический.
• Измерение агрегации эритроцитов осуществляется автоматически в микрокапилляре, который моделирует кровеносный сосуд, измеряется оптическая плотность.
• Программное обеспечение позволяет сопоставить кинетические кривые агрегации эритроцитов и модель оседания эритроцитов по Вестергрену.
• Корреляция результатов полученных автоматическими методами и классическим методом Вестегрена составляет 94-99%.

## Slide 24: Автоматические анализаторы для измерения СОЭ

## Slide 25: Преимущества анализаторов
математический алгоритм позволяет анализатору определить конечный результат оседания в мм/ч всего за 20 секунд кинетических измерений.
Корреляция результатов со значениями, полученными методом Вестергрена, рекомендованным Международным комитетом по стандартизации в гематологии, составляет, в среднем, 95%
анализаторы не чувствительны внешним факторам (температура окружающей среды, материал капилляров/пробирок, качество антикоагулянта (цитрата) и его соотношение, положение капилляров/пробирок в пространстве, время измерения, состояние эритроцитов самой пробы и др.
Патологические значения гематокрита и размеров эритроцитов (MCV) также повлияют на результат измерения СОЭ традиционным методом: низкий гематокрит и высокий MCV приведут к получению ложно завышенных результатов, а низкий MCV – ложно заниженных. Размер и количество эритроцитов не влияют на результат измерения СОЭ анализаторами

## Slide 26: Преимущества анализаторов
Может быть использована как венозная, так и капиллярная кровь
Никакой преаналитической подготовки проб не нужно. От оператора требуется только загрузить закрытые пробирки с кровью (с ЭДТА) в анализатор, и он сам тщательно перемешает пробы перед измерением.
СОЭ-метры измеряют СОЭ без использования каких бы то ни было реагентов.

## Slide 27: Источники ошибок при выполнении определения СОЭ
При комнатной температуре СОЭ определяют не позже 2 часов после взятия крови. В случае хранения в холодильнике СОЭ определяют в течение не более 6 часов, перед выполнением кровь прогревают до комнатной температуры.
Исследование должно выполняться при температуре +18-25 градусов Цельсия.
Перед проведением анализа кровь хорошо перемешивают, что обеспечивает лучшую воспроизводимость результатов.
Стеклянные пробирки могут быть заменены на пластиковые, однако они требуют проверки и оценки степени корреляции полученных результатов со стеклянными капиллярами.
Нарушение соотношения кровь/цитрат (неточное дозирование крови или цитрата), стояние пробы под наклоном, на свету, в тепле, более 4 часов с цитратом.

## Slide 28
При отсутствии резкой границы между эритроцитарным столбиком плазмой над компактной массой эритроцитов образуется светлая «вуаль» в несколько мм из разведенных эритроцитов (как правило, это ретикулоциты).
В этом случае определяется граница компактного слоя, а эритроцитарная «вуаль» причисляется к столбику плазмы.

## Slide 29: Клиническое значение СОЭ.
Увеличение СОЭ:
• наблюдается при различных воспалительных процессах, интоксикациях, острых и хронических инфекциях, опухолях, после кровопотери и т.д. Повышение концентрации белков острой фазы индуцирует повышение СОЭ.
• при беременности, как правило к 3 месяцам появляется и сохраняется всю беременность, возвращаясь к норме через 3 мес. после родов;
при приеме стероидных гормонов (эстрогены, глюкокортикоиды);
• при приеме некоторых лекарственных средств других групп (салициллаты).
• при парапротеинемических гемобластозах (множественная миелома, макроглобулинемия Вальденстрема и др.) имеет место выраженное увеличение СОЭ до 60-80 мм/ч.

## Slide 30
Замедление СОЭ:
• эритремия;
• симптоматические эритроцитозы.
• Известно, что люди с избыточным весом (по неизвестным причинам) имеют немного увеличенный уровень СОЭ, но это увеличение не имеет клинического значения.
СОЭ используется для мониторирования активности ревматоидного артрита как один из параметров, наряду с С-реактивным белком (СРБ) и другими провоспалительными маркерами.

## Slide 31
Увеличение СОЭ следует за увеличением количества лейкоцитов и подъемом т е м п е р а т у р ы , д о с т и г а я максимума через несколько дней и обычно держится дольше, чем температура и лейкоцитоз.
Наиболее информативно о п р е д е л я т ь С О Э
д л я мониторирования течения ревматоидного артрита, височного артериита, болезни Ходжкина (СОЭ отражает изменение активности болезни).
Подъем СОЭ выше 100 мм/ч:
• Тяжелое инфекционное заболевание;
• Системные васкулиты;
• Злокачественные метастазирующие опухоли.

## Slide 32
Кафедра Клинической лабораторной диагностики и патологической анатомии
Отдел повышения квалификации, ординатуры и образовательных технологий
(495) 601 91 79 ; (495) 491-35-27
opk@medprofedu.ru
www.medprofedu.ru, www.sdo.medprofedu.ru
Москва, Волоколамское шоссе, д. 91
Телефон +7-499-409-23-09 (в том числе вотсапп)
email.com denisova_ov@inbox.ru