## Slide 1
Кафедра клинической лабораторной диагностики и патологической анатомии
Москва

## Slide 2: Приготовление мазков крови выполнение и алгоритм исследования, версия 2022 ст. преподаватель Максимова Ольга Александровна

## Slide 3
На практике не всегда удаётся при использовании гематологической экспресс-диагностики получить достаточные объективные данные. Исследование мазков крови позволяет относительно быстро уточнить и дополнить полученную информацию.
Этот способ позволяет выявить некоторые элементы, которые не проявляются при проведении автоматизированных клинических исследований крови:
изменение формы эритроцитов
сдвиг лейкоцитарной формулы влево [в сторону незрелых нейтрофилов]
наличие паразитов в крови
В некоторых случаях этот метод позволяет поставить окончательный диагноз.

## Slide 4: Подготовка
При заборе материала кровь должна быстро поступать в пробирку, содержащую антикоагулянт. Чаще всего используется ЭДТА (этилендиаминтетраацетат), потому что этот антикоагулянт позволяет лучше сохранить исследуемые форменные элементы крови.

## Slide 5: Методы окрашивания
В качестве унифицированных приняты 3 метода окраски мазков крови:
- по Романовскому-Гимзе;
- по Нохту;
по Паппенгейму.
Окраска по Нохту
Высохшие фиксированные мазки, не вынимая из контейнера, помещают в кювету с рабочим раствором краски на строго определенное время, подобранное для каждой партии красителя (от 20 до 45 мин). При отсутствии кюветы с контейнером стекла помещают горизонтально на «рельсы» (мазком кверху) и наливают высокий слой (3—4 мл на мазок) рабочего раствора краски. Вынимают контейнер со стеклами из кюветы с красителем и помещают его в кювету с водопроводной водой (при отсутствии кюветы краску со стекол смывают, не снимая их с «рельсов», водопроводной водой). Высушивают мазки на воздухе.
Окраска по Паппенгейму
Сухие нефиксированные мазки помещают в кювету с раствором Мая—Грюнвальда на 3—5 мин (или наливают на мазок, помещенный на «рельсы» высоким слоем). Контейнер с мазками ополаскивают в кювете с дистиллированной водой (или на мазок, помещенный на «рельсы», не сливая краситель, добавляют дистиллированную воду на 1 мин). Помещают контейнер с мазками в кювету с азур-эозиновой краской по Нохту (или наливают на мазок краску) на 8—15 мин. Смывают краску водопроводной водой.
Мазки высушивают на воздухе.
Окраска по Романовскому - Гимзе
Производится так же, как и по Нохту; в качестве красителя используют готовый раствор Романовского—Гимзы, который перед употреблением разводят из расчета 1 капля краски на 1 мл дистиллированной воды. Время окраски устанавливают опытным путем для каждой новой партии красителя (25—40 мин).
Автоматическая окраска мазков
Осуществляется с помощью специальных устройств: «Hematek» фирмы «Ames» (США), WL-600 фирмы «Veb Kombinat Medizin und Labortechnik» (ГДР) и др., в которые ручным способом загружают нефиксированные мазки. Последующее автоматическое дозирование красителей и буферных растворов обеспечивает стандартную и равномерную окраску мазков.

## Slide 6: Принцип окраски клеточных элементов.
Основу современных методов окраски клеток крови заложил русский врач Д.Л. Романовский, который в конце 19 века предложил окрашивать препараты одновременно двумя красителями – щелочной и кислой реакции. Различные клеточные структуры имеют разную рН и связываются с красителем противоположной реакции. Ядра клеток богаты нуклеиновыми кислотами, имеют кислую реакцию и окрашиваются красителями щелочной реакции (метиленовым синим, азуром I и II) в сине-фиолетовый цвет. Цитоплазма гранулоцитов, зернистость эозинофилов, эритроциты содержат щелочные белки, поэтому окрашиваются красителем кислой реакции (эозином) в розовый цвет.

## Slide 7: Техника мазка
Шаг 1.
Поместить небольшую каплю крови на предметное стекло, с помощью стеклянной капиллярной пипетки, (или непосредственно из места укола пальца перенесите выступившую каплю крови на конец стерильного предметного стекла. Избегайте при этом всякого контакта между проколотым участком кожи и стеклом.) Оставляют стекло в горизонтальном положении.

## Slide 9: Шаг 2. Размазывают каплю крови по стеклу с помощью чистого шлифованного стекла, помещая его под углом 45°; коротким ребром, подождав, пока вся кровь расплывется по нему
Шаг 3.
Как только кровь растеклась по ребру, быстрым движением от капли проводят по предметному стеклу. Не следует сильно нажимать на стекло, так как при этом травмируются форменные элементы крови.

## Slide 10
Шаг 4. После приготовления мазки быстро сушат на воздухе до исчезновения влажного блеска. Подсушить мазок можно, подержав его над абажуром лампы или помахав им в воздухе. Хорошо сделанный мазок тонок, имеет желтоватый цвет и оканчивается «метелочкой».
Густо-розовые и красноватые мазки непригодны для счета, так как они слишком толсты и клеточные элементы при этом дифференцировать невозможно. При медленном высыхании может изменяться морфология клеток.

## Slide 11: Ошибки техники приготовления
Мазок 1 - Идеальный мазок
Мазок 2 – В момент размазывания мазка произошла остановка.
Мазок 3 – Перекос мазка.
Мазок 4 - Капля крови слишком большая.
Мазок 5 - Мазок слишком короткий.
1
2
3
4
5

## Slide 12: Ошибки
Перед окрашиванием изготовленный мазок высушивают на воздухе покачиванием предметного стекла, что позволяет избежать формирования светлой неокрашенной зоны в центре эритроцитов и, соответственно, исключить ошибочную интерпретацию гипохромии
У некоторых эритроцитов появляются в центре белые световые преломления (стрелки). Это артефакты, вызванные некачественным просушиванием предметного стекла до окраски

## Slide 13: Классификация красителей
I. По происхождению: Естественные – к которым относятся краски растительного и животного происхождения. • Краской растительного происхождения является гематоксилин, который добывается из кампешевого дерева, растущего в Америке и в Армении. • К краскам животного происхождения относится кармин, который добывается из насекомых кошенили, живущих на кактусовых деревьях в Мексике, Армении и др. Искусственные (полученные при помощи химического синтеза). В настоящее время большинство красок готовят синтетически.
II. По химическому составу: 1. Кислые – кислоты и кислые соли (эозин, кислый фуксин). 2. Основные – основные соли (гематоксилин, азур 2, кармин). 3. Нейтральные – смесь двух красителей: основного (азур 2) и кислого (эозин). 4. Индифферентные красители (судан III, судан IV). 5. Флюорохромы. Группа красителей, способных флюоресцировать при той или иной длине волны возбуждающего света. Так, например, флюоресцеин, поглощая свет с длиной волны 420-490 нм, излучает свет с длиной волны 520-540 нм. При этом объекты, окрашенные флюоресцеином в люминесцентном микроскопе, светятся зеленым светом.

## Slide 14: Фиксация препаратов
Наиболее распространенные фиксаторы: • Метанол (3-10 мин). • Этиловый спирт, 96º (10-30 мин). • Смесь Никифорова - спирт-эфирная смесь 1:1 (15-60 мин). • 10 % формалин. • Спирт-формалиновый р-р (10 мл 40% формалина и 90 мл 96º спирта). • Жидкость Карнуа (смесь спирта, хлороформа, ледяной уксусной кислоты). • Краски Мая-Грюнвальда, Лейшмана – одновременная фиксация. Лучшим фиксатором для цитологических препаратов является метанол.

## Slide 15: Окраска по Романовскому-Гимзе.
Краситель состоит из
щелочной части (азур II – ярко-синий цвет), и
кислой части (эозин – розово-красный цвет).
В настоящее время используется готовый краситель, из которого перед началом работы готовят рабочий раствор из расчета 1 капля краски на 1-2 мл дистиллированной воды.
Сухие мазки фиксируют в Красителе Мая-Грюнвальда ( либо метиловом спирте или другом фиксаторе)
Высохший фиксированный мазок помещается в кювету с рабочим раствором краски на 15–40 минут (конкретное время устанавливается опытным путем для каждой партии красителя).
После этого промывают дистиллированной водой и высушивают

## Slide 16: Результаты окрашивания мазков крови:
· Ядра клеток – красно-фиолетовые. · Эозинофильные гранулы – красновато-коричневые. · Базофильные гранулы – синие. · Нейтрофильные гранулы – фиолетовые.
· Цитоплазма лимфоцитов – голубая. · Эритроциты – бледно-красные.

## Slide 17: Окраска по Маю-Грюнвальду
Данный метод очень удобен для визуализации гранулоцитов.
Для окрашивания применяется готовый раствор эозин-метиленового синего по Маю-Грюнвальду.
Мазок без предварительной фиксации заливают красителем, через 5 минут промывают и высушивают.
Мазок без предварительной фиксации заливают красителем, так, чтобы он покрыл весь мазок, через 3-5 минут смыть фиксатор-краситель.
Далее окрашивать разбавленным раствором фиксатора-красителя в течении 5-15 минут.
Промыть забуференной водой и высушить на воздухе.
· Лимфоциты – ядра: сине-фиолетовые; цитоплазма: голубая. · Моноциты – ядра: сине-фиолетовые; цитоплазма: серо-голубая. · Гранулоциты – ядра: сине-фиолетовые; гранулы: красные, фиолетовые, темно-синие (зависит от типа). · Тромбоциты – наружная часть голубая; внутренняя – фиолетовая. · Эритроциты – розовые.

## Slide 18
http://labx.narod.ru/documents/prigotovlenie_mazkov_krovi.html
Методы фиксации, окраски в цитологии
Кондратьева С.В. К.м.н., Врач КЛД высшей категории специалист Центра по лабораторному делу и контролю качества Томской области ОГАУЗ «ОПЦ» Председатель правления ассоциации специалистов лабораторной медицины Томской области ТРОО «ПАСЛМ» Томск - 2016г.
Используемы ресурсы

## Slide 19
Кафедра Клинической лабораторной диагностики и патологической анатомии
Отдел повышения квалификации, ординатуры и образовательных технологий
(495) 601 91 79 ; (495) 491-35-27
opk@medprofedu.ru
www.medprofedu.ru, www.sdo.medprofedu.ru
Москва, Волоколамское шоссе, д. 91
Телефон +7-499-409-23-09 (в том числе вотсапп)
email.com denisova_ov@inbox.ru