## Slide 1
Кафедра клинической лабораторной диагностики и патологической анатомии
Москва

## Slide 2: Методы контроля качества в гематологии. Особенности. Внешний контроль качества в лабораторной гематологии,
доцент кафедры, к.м.н.
Соколова Наталья Александровна,
Версия 2022

## Slide 3: Почему КДЛ должны участвовать в системе внешнего контроля качества?
Это связано с основополагающим международным стандартом ISO 15189:2012, устанавливающем требования к деятельности КДЛ;
отечественным стандартом ГОСТ P ИСО 15189-2015;
приказами Минздрава России (№ 9 от 26.01.94, № 117 от 03.05.95, № 60 от 19.02.96, № 380 от 25.12.97, № 45 от 07.02.2000) и других ГОСТах (ГОСТ P 53022.1-2008, ГОСТ P 53079.2-2008 и др.).

## Slide 4: О ФСВОК - кратко
Функционирование МСИ «ФСВОК» обеспечивает Ассоциация специалистов некоммерческое партнерство «Центр внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований» (АСНП «ЦВКК»), независимая официально признанная Федеральной службой по аккредитации и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в качестве Провайдера межлабораторных сличительных испытаний (МСИ) в области исследований, выполняемых в КДЛ организация, осуществляющая эту работу совместно с экспертами, представляющими ведущие научные, практические медицинские и другие организации, главными внештатными специалистами по клинической лабораторной диагностике органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации.

## Slide 5: Цель ФСВОК
оказание помощи КДЛ в обеспечении качества выполняемых исследований путем предоставления им информации о правильности результатов исследования контрольных образцов, рекомендаций по устранению источников выявляемых ошибок и совершенствованию используемых методик.

## Slide 6: Основные разделы ФСВОК:
Программа проверки квалификации лабораторий посредством межлабораторных сличений измерения гемоглобина крови человека
Программа проверки квалификации лабораторий посредством межлабораторных сличений измерения гематологических показателей крови человека с использованием многопараметровых гематологических анализаторов (без дифференцировки лейкоцитов)
Программа проверки квалификации лабораторий посредством межлабораторных сличений измерения гематологических показателей крови человека с использованием автоматических анализаторов, дифференцирующих лейкоциты на 3 популяции

## Slide 7: Основные разделы ФСВОК:
Микроскопия крови с подсчетом лейкоцитарной формулы, оценкой морфологии эритроцитов в препаратах лабораторий (участников данной программы)
Программа проверки квалификации лабораторий посредством межлабораторных сличений по микроскопическим исследованиям крови человека с использованием микрофотографий, отпечатанных на бумажном носителе

## Slide 8: Основные разделы ФСВОК:
Программа проверки квалификации лабораторий посредством межлабораторных сличений микроскопического исследования крови человека с подсчетом лейкоцитарной формулы, нормобластов и исследованием морфологии эритроцитов с использованием виртуальных препаратов крови человека
Программа проверки квалификации лабораторий посредством межлабораторных сличений микроскопического исследования мазков крови человека с подсчетом лейкоцитарной формулы, нормобластов и исследованием морфологии эритроцитов в мазках крови человека

## Slide 9: Раздел «МИКРОСКОПИЯ КРОВИ С ПОДСЧЕТОМ ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛЫ» (препараты лаборатории)
В течение месяца после получения посылки отберите шесть рутинных препаратов крови разных пациентов: три препарата с преимущественной патологией лейкоцитарного ростка и три – с патологией эритроидного.
Препараты должны быть очищены от иммерсионного масла.
Наклейте на каждый из шести отобранных препаратов этикетки с номерами от 1 до 6.
Заполните форму ЛФлаб (приложение к Инструкции): – укажите в таблице на стр. 1 краткую клиническую информацию о пациентах (при наличии), кровь которых была использована для приготовления препаратов; – отметьте числа, соответствующие Вашей методике приготовления препаратов крови и подсчета в них лейкоцитарной формулы; – для каждого препарата укажите в соответствующей графе таблицы на стр. 2 общее число просчитанных в препарате лейкоцитов, результаты подсчета лейкоцитарной формулы, выраженные в процентных долях разных видов лейкоцитов, и число нормобластов (на 100 лейкоцитов); – на стр. 3 отметьте числа, соответствующие найденным в каждом препарате видам эритроцитов;
сообщите, вернуть или не возвращать препараты в лабораторию, отметив соответствующий прямоугольник на стр. 3, укажите дату заполнения формы

## Slide 10: Раздел «МИКРОСКОПИЯ КРОВИ С ПОДСЧЕТОМ ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛЫ» (препараты лаборатории)
Данный раздел чрезвычайно полезен для выявления индивидуальных ошибок в КДЛ.
Производится оценка экспертами в области лабораторной гематологии как качества препарата (стекла, формы и размера мазка, фиксация, окраска), так и качества работы врача КЛД по подсчету лейкоцитарной формулы, выявлению патологических форм эритроцитов, определению числа нормобластов.

## Slide 11: Качество препаратов (наиболее часто встречающиеся ошибки)
Приготовление слишком толстых или коротких мазков на стеклах, которые имеют многочисленные механические повреждения.
Данные представлены АСНП «Центр внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований» (руководитель - В.Н. Малахов, ведущий специалист - О.М. Исаева).

## Slide 12: Какие же требования предъявляются к этапу приготовления препаратов (мазков) периферической крови?

## Slide 13: Предметные стекла
Стекла толщиной 1 мм

## Slide 14: Подготовка стекол к работе:
Замачиваются в мыльном растворе;
Кипятятся (до момента закипания);
Многократно промываются в проточной воде;
Ополаскиваются дистиллированной водой;
Высушиваются;
Обезжириваются;
Натираются безворсовым материалом.

## Slide 15: Техника приготовления мазков.
На сухое обезжиренное предметное стекло наносится капля крови на расстоянии 1-2 см от одного из краев, посередине.
На горизонтальной поверхности шлифованное стекло ставят на предметное стекло под углом на 1-2 мм перед каплей и осторожно двигают его назад, чтобы оно соприкоснулось с каплей крови, и капля растеклась по углу между двумя стеклами.
Затем быстро размазывают каплю крови по стеклу, двигая шлифованное стекло вперед, не отрывая от предметного стекла и сильно не нажимая.

## Slide 16: Техника приготовления мазков.
Мазки высушивают на воздухе, маркируют простым карандашом.
Высохший мазок должен быть равномерно тонким, желтоватого цвета, занимать 2/3 ил ¾ длины предметного стекла и оканчиваться «метелочкой» («щеточкой»).

## Slide 17: Качество препаратов (наиболее часто встречающиеся ошибки)
Недостаточная фиксация препаратов. Неудовлетворительная фиксация ядер клеток обуславливает критические ошибки при подсчете лейкоцитарной формулы – невозможно правильное распознование бластов, промиелоцитов, пролимфоцитов и др. клеток.
По данным ФСВОК (2011-1015) доля участников использующих для фиксации мазков этиловый спирт ≈ 20%.
Данные представлены АСНП «Центр внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований» (руководитель - В.Н. Малахов, ведущий специалист - О.М. Исаева).

## Slide 18: Качество препаратов (наиболее часто встречающиеся ошибки)
При приготовлении рабочего раствора краски используется водопроводная вода (нарушение инструкции производителя) или дистиллированная вода.
Доля участников, использующих различные варианты
для приготовления рабочего раствора краски
Последствия – неудовлетворительная
окраска препарата, что часто не позволяет четко
идентифицировать зернистость гранулоцитов, а значит дифференцировать клетки.
Данные представлены АСНП «Центр внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований» (руководитель - В.Н. Малахов, ведущий специалист - О.М. Исаева).

## Slide 19: Фиксация мазков крови.
.
Реактивы для фиксации:
Метиловый спирт х.ч.,
Раствор эозинметиленового синего по Маю-Грюнвальду
Раствор эозинметиленового синего типа Лейшмана
Этиловый спирт не рекомендуется, так как не обеспечивает удовлетворительную фиксацию ядер клеток.

## Slide 20: Окраска мазков крови.
Существуют 3 метода:
окраска по Романовскому;
окраска по Нохту;
окраска по Паппенгейму-Крюкову.

## Slide 21: Компоненты красителей:
Щелочная часть – азур II, который окрашивает в ярко-синий цвет структуры клетки, имеющие кислую реакцию.
Кислая часть – эозин, который окрашивает в розово-красный цвет структуры клетки, имеющие щелочную реакцию.

## Slide 22: Тинкториальные свойства клеток:
Эозинофильная зернистость (щелочная реакция воспринимает кислую краску эозин;
Базофильная зернистость (имеет кислую реакцию) воспринимает щелочную краску, например, метиленовый синий;
Нейтрофильная зернистость (амфотерна, рН нейтральная) воспринимает в одинаковой степени кислые и основные красители;
Цитоплазма молодых клеток (базофильная, голубой цвет) воспринимает основные красители, поскольку содержит много РНК и рН ее кислая;
Цитоплазма зрелых клеток (оксифильная, розовый цвет) воспринимает кислые красители, поскольку рН ее щелочная.

## Slide 23: Окраска мазков периферической крови:
Очень важно, чтобы рабочий раствор краски имел рН в диапазоне 6,8-7,2.
Проще всего обеспечить это использованием в работе для разведения концентрата краски фосфатного буфера (можно приобретать буфер, готовый к использованию, концентрированный буферный раствор, навески солей и другие варианты).
Рекомендуется регулярно проверять рН рабочего раствора краски с помощью рН-метра, особенно при получении новой партии реагентов, смене реагентов (другой производитель), при неудовлетворительной окраске препаратов.

## Slide 24: Приготовление фосфатного буфера (смесь Вейзе, рН – 7,4÷7,5).
(однозамещенный, безводный) – 0,49 г;
(двузамещенный, безводный) – 0,909 г;
дистиллированная вода – 1000 мл.

## Slide 25: Квалификация специалиста Выявленные проблемы.
Методические ошибки – схема подсчета мазка, количество подсчитанных клеток, использованное оптическое увеличение (нередко х400).
10% врачей КЛД
Ведут подсчет лейкоцитарной формулы в мазках
без всякой схемы, произвольным способом.
Данные представлены АСНП «Центр внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований» (руководитель - В.Н. Малахов, ведущий специалист - О.М. Исаева).

## Slide 26: Рекомендованные методы подсчета лейкоцитарной формулы:
По линии Меандра по верхнему и нижнему краям мазка (100 или 200 клеток всего, то есть приблизительно 50 (100) по верхнему и 50 (100) по нижнему краю.
Сквозной метод – не прерываясь от нижнего к верхнему краю, начиная немного отступив от области щетки.
Рекомендованное увеличение должно быть х1000 (окуляры х10, объектив х100) при исследовании мазков крови

## Slide 27: Квалификация специалиста Выявленные проблемы.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРАВИЛЬНО ПОДСЧИТАННЫХ ПРЕПАРАТОВ
ДОЛЯ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДСЧЕТА ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛЫ ЛАБОРАТОРИЯМИ ПО ГОДАМ
Ошибки, связанные с
правильным распознаванием
клеток!!!
Данные представлены АСНП «Центр внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований» (руководитель - В.Н. Малахов, ведущий специалист - О.М. Исаева).

## Slide 28: Квалификация специалиста Выявленные проблемы.
Основные ошибки связаны с идентификацией:
бластов,
бластов при остром промиелоцитарном лейкозе (атипичных промиелоцитов);
пролимфоцитов;
активированных лимфоцитов (атипичных мононуклеаров).

## Slide 29: Бласт:
строение хроматина нежно-петлистое, мелкосетчатое, наблюдается равномерный калибр и окраска нитей хроматина; «сетка капронового чулка»;
характерно высокое ядерно-цитоплазматическое отношение;
цитоплазма базофильная;
наличие нуклеол (необязательный признак);
может быть неспецифическая зернистость, азурофильная (определяется в миелобластах, монобластах).

## Slide 30: Бласты (№3, 6)

## Slide 31: Морфология бласто при М3 варианте (остром промиелоцитарном лейкозе и его атипичном варианте М3v)
Бластные клетки крупных и средних размеров.
Ядра расположены часто эксцентрично, варьируют по форме и размеру, часто лопастные, двудольчатые. Нередко их описывают «скрученные», «складчатые». Называют бласты «атипичными промиелоцитами».
Цвет цитоплазмы базофильный.
Цитоплазма бластов содержит крупную зернистость, палочки Ауэра (единичные и в большом количестве – «вязанки и пучки»).
В нетипичных гипогранулярных случаях (М3v) зернистость выявляется только при электронной микроскопии.

## Slide 32: Бласты. Острый промиелоцитарный лейкоз

## Slide 33: Почему врач КЛД должен распознавать атипичные промиелоциты?

## Slide 34: Рекомендации
При возникновении подозрений на ОПЛ клиническая ситуация и любые действия в отношении больного должны рассматриваться как неотложные (уровень доказательности IV, уровень рекомендации С)
(Савченко В.Г., Паровичникова Е.Н., Соколов А.Н. и др. Клинические рекомендации по диагностике и лечению острого промиелоцитарного лейкоза у взрослых, 2014, с. 36.)

## Slide 35: Подозрение на ОПЛ
Учитываются любые подозрения:
Тяжелая коагулопатия;
Геморрагический синдром;
Лейкопения;
Характерная морфологическая картина бластных клеток.
Именно поэтому врач КЛД должен уметь распознавать бласты, характерные для острого промиелоцитарного лейкоза.

## Slide 36: Пролимфоцит
это клетки среднего размера, диаметром 10—15 мкм,
Ядро округлой, реже неправильной формы,
умеренно конденсированный хроматин,
Есть нуклеолы, чаще одна нуклеола в ядре,
и относительно небольшая цитоплазма базофильного или слабо базофильного цвета.

## Slide 37: Пролимфоциты (№2,3,4,5)

## Slide 38: Морфология атипичных мононуклеаров (активированных лимфоцитов, реактивных лимфоцитов)
выраженные анизоцитоз и полиморфизм
величина – от малой до большой
ядерно-цитоплазматич.соотношение - от низкого до высокого
форма ядра округлая, моноцитоидная, треугольная и др.
строение хроматина сглаженное, гомогенное
цвет цитоплазмы – от бесцветного до темно-синего; выраженная краевая базофилия
форма клетки чаще неправильная с образованием «затеков» между эритроцитами
цитоплазма может содержать азурофильные гранулы или вакуоли

## Slide 39: Атипичные мононуклеары

## Slide 40: Атипичные мононуклеары
В бланке указывается число (%) лимфоцитов, а в дополнительной графе или рядом - % атипичных мононуклеаров от общего числа лейкоцитов.
Диагностически значимое число более 10% от всех лейкоцитов.
Появляются при инфекционном мононуклеозе и многих других вирусных инфекциях, онкологических и аутоиммунных заболеваниях.
При инфекционном мононуклеозе количество мононуклеаров только увеличивается до 14 дня болезни, долго циркулируют, снижается их число медленно.

## Slide 41: Есть ли у здоровых людей активированные (реактивные) лимфоциты?
ДА!!!
У здорового человека их количество составляет до 1/6 от числа лимфоцитов (≈ до 6%)

## Slide 42: Программа проверки квалификации лабораторий посредством межлабораторных сличений по микроскопическим исследованиям крови человека с использованием микрофотографий, отпечатанных на бумажном носителе
Позволяет повышать квалификацию по распознаванию клеток крови;
Тренинг в лабораторной диагностики анемий;
Дополнительная функция – создание банка (атласа) микрофотографий клеток крови, что очень полезно для молодых специалистов и в сложных диагностических случаях.

## Slide 43: Программа проверки квалификации лабораторий посредством межлабораторных сличений по микроскопическим исследованиям крови человека с использованием микрофотографий, отпечатанных на бумажном носителе
Наиболее часто встречающиеся ошибки также в распознавании клеток, характерных для лимфопролиферативных заболеваний (пролимфоциты в первую очередь), атипичных промиелоцитов, бластов.
Также ряд ошибок связан с определением различных видов пойкилоцитов.

## Slide 44: Программа проверки квалификации лабораторий посредством межлабораторных сличений микроскопического исследования крови человека с подсчетом лейкоцитарной формулы, нормобластов и исследованием морфологии эритроцитов с использованием виртуальных препаратов крови человека
Позволяет эффективно контролировать свою работу при наличии оборудования, которое осуществляет сьемку препаратов и врач КЛД работает большей частью с видеоизображениями клеток.
Банк препаратов (максимально близких к реальным) с редко встречающимися патологиями;
Дополнительная подготовка молодых специалистов.

## Slide 45: Программа проверки квалификации лабораторий посредством межлабораторных сличений микроскопического исследования мазков крови человека с подсчетом лейкоцитарной формулы, нормобластов и исследованием морфологии эритроцитов в мазках крови человека
Позволяет эффективно контролировать свою работу в большинстве лабораторий – максимальное число этапов (фиксация, окраска, распознование клеток крови)
Дополнительно:
Банк препаратов с редко встречающимися патологиями;
Данные препараты можно использовать для подготовки молодых специалистов.

## Slide 46: Спасибо за внимание !

## Slide 47
Кафедра Клинической лабораторной диагностики и патологической анатомии
Отдел повышения квалификации, ординатуры и образовательных технологий
(495) 601 91 79 ; (495) 491-35-27
opk@medprofedu.ru
www.medprofedu.ru, www.sdo.medprofedu.ru
Москва, Волоколамское шоссе, д. 91
Телефон +7-499-409-23-09 (в том числе вотсапп)
email.com denisova_ov@inbox.ru