## Slide 1: 3.2. Основы иммуногематологии
Кафедра клинической лабораторной диагностики и патологической анатомии
Версия сентябрь 2020г.
Зав. Учебной частью,
профессор Ольга Владимировна Денисова

## Slide 2: Москва 2022 Кулешова С.В.
«Унифицированные методы исследования мочи».

## Slide 3: План
Нормативная база
Понятие услуги, ует, теста
ОАМ
Физические свойства
Химические свойства
Микроскопия осадка

## Slide 4: Основные стандарты и документы для кдл
ГОСТ Р ИСО 15189;
ГОСТ Р 52905 (ИСО15190)
ГОСТ Р ИСО/ТО 22869
ГОСТ Р ИСО 22870
ГОСТ Р 53022,2,3,4
ГОСТ Р 53079,1,2,3,4
ГОСТ Р 53133,1,2,4 ( Национальные стандарты КДЛ).
Утвержден профессиональный стандарт"Специалист в области лабораторной диагностики со средним профессиональным образованием" (подготовлен Минтрудом России 11.10.2018)
Об утверждении номенклатуры медицинских услуг (с изменениями на 5 марта 2020 года)
Министерство здравоохранения российской федерации Приказ От 13 октября 2017 года N 804н Об утверждении номенклатуры медицинских услуг (С изменениями на 5 марта 2020 года)

## Slide 5: Описание стандартизованной оперативной процедуры должно включать:
- принцип метода;
- ход (этапы) проведения исследования, описание методики должно быть ясным, точным, достаточно детальным, с точным обозначением времени реакции, объема пробы и реагентов, температуры, процентных отношений и других цифровых показателей;
- характеристики метода (линейность, точность (неопределенность измерения), включающая правильность измерения и прецизионность, предел обнаружения, интервал измерения, аналитическая чувствительность и аналитическая специфичность);
- калибровочные исследования (характеристика калибратора, метрологическая прослеживаемость);процедуры и критерии контроля качества исследования (должны быть соблюдены требования ГОСТ Р 53122.1-2008, ГОСТ Р 53122.2-2008, ГОСТ Р ИСО 15198-2009);
- методики расчета результатов; результаты количественных определений должны быть представлены с использованием принятых единиц; если результат представляется в описательной форме, описание должно быть четким с использованием принятой терминологии;
- биологические референтные интервалы (должны быть соблюдены требования ГОСТ Р 53022.3-2008),
-, патофизиологическая оценка, дифференциально-диагностическая оценка и др.).

## Slide 6: Необходимо учесть требования стандарта ГОСТ Р ИСО 15189 —2009 «Медицинские лаборатории. Частные требования к качеству и компетентности». В соответствии с требованиями этого стандарта в лаборатории составляется «Руководство по качеству», в котором должны быть отражены все мероприятия по обеспечению качества.
Внутрилабораторный контроль представляет собой систему повседневного слежения за точностью получаемых в лаборатории результатов. В этом разделе должны быть описаны способы проведения внутрилабораторного контроля качества данной технологии в целом, учитывая, что по каждой СОП проводится внутрилабораторный контроль качества
Трудозатраты на выполнение технологии
Трудозатраты в УЕТ на выполнение технологии «Общий анализ мочи».
Код услуги
Вид исследования
Трудозатраты в УЕТ
Специалиста со средним образованием
Врача клинической лабораторной диагностики, биолога
03.016.06.
Анализ мочи общий

## Slide 7: УЕТ – условные единицы трудозатрат, 1 ует- 10 мин
Код услуги | Вид исследования | Трудозатраты в УЕТ | 
 |  | Специалиста со средним образованием | Врача клинической лабораторной диагностики, биолога
03.016.06. | Анализ мочи общий |  | 
 | Регистрация (предварительная и окончательная: поступившего материала, паспортных данных пациентов, результатов исследований и т.д.), ручная или на компьютере. | 0,45 | 
 | Оценка физических свойств мочи | 0,15 | 
 | Химическое исследование с помощью диагностических тест-полосок | 0,5 | 
 | Подготовка препарата для проведения микроскопического исследования | 0,05 | 
 | Микроскопическое исследование осадка мочи |  | 0,5

## Slide 8: допускается проведение подсчета форменных элементов в моче специалистами со средним образованием (медицинскими технологами, фельдшерами-лаборантами), квалификация которых подтверждена
Специалисты со средним образованием (медицинский технолог, медицинский лабораторный техник, фельдшер-лаборант) должны иметь соответствующую квалификацию по диплому, сертификат специалиста и проходить в установленном порядке повышение квалификации. Они проводят макроскопическую оценку, измерение количества, центрифугирование мочи для получения осадка, который используется для подсчета форменных элементов под микроскопом, измерение рН мочи.

## Slide 9: Исследование мочи имеет большое диагностическое значение не только при заболеваниях почек, но и многих других органов и систем организма.
Комплекс методов общего анализа мочи обычно включает:
- макроскопическую оценку с описанием общих физических свойств;
- физические измерения (объем, относительная плотность);
- химические исследования, которые проводятся с помощью диагностических тест-полосок (качественный и полуколичественный анализ) : определение рН, белка, глюкозы, кетоновых тел, билирубина, уробилиноидов, крови, нитритов, аскорбиновой кислоты; или химическими методами для подтверждения результатов определения белка и глюкозы, полученных тест-полосками.
- микроскопическое исследование осадка мочи

## Slide 10: Преаналитический этап
Для исследования обычно собирают среднюю порцию утренней мочи после тщательного туалета половых органов.
Мочу необходимо собирать в совершенно чистую, сухую посуду; хранить до исследования можно не более l ' / 2 ч в холодном месте.
Применение консервирующих веществ нежелательно, но допускается в виде исключения.,
Notes: Для обеспечения безопасности работы в лаборатории необходимо следовать правилам стандарта ГОСТ Р ИСО 15190 —2007 «Требования по безопасности».

## Slide 11: Физические свойства
Цвет. Нормальная моча окрашена в более или менее насыщенный желтый цвет (от соломенного до янтарно-желтого). Окраска мочи может меняться при приеме лекарственных препаратов (поливитаминов., салицилатов и др.) или употреблении некоторых пищевых продуктов (свеклы). Патологически измененная окраска мочи бывает при гематурии (вид мясных помоев).

## Slide 12: Мутность и осадок (цвет фона)

## Slide 13: Полезные термины
Количество. Количество утренней мочи (обычно 150—250 мл) не дает представления о суточном диурезе.
Измерение объема утренней мочи целесообразно для интерпретации ее относительной плотности.
Суточный диурез – количество выделенной мочи за сутки (сумма показателей дневного и ночного диуреза), в норме составляет 1000-2000 мл для мужчин, 1000–1600 мл для женщин.
Полиурия - обильное отделение мочи (более 2000 мл за сутки).
Олигурия - уменьшение количества выделяемой за сутки мочи (менее 400 мл за сутки).
Анурия - резкое уменьшение (до 200-300 мл в сутки и меньше) или полное прекращение выделения мочи.
Оценивая суточный, следует ориентироваться на соотношение потребленной жидкости и объема выделенной мочи. В норме в течение суток выводится примерно 67-75% потреблённой жидкости.
Дневной диурез составляет 2/3–3/4 количества общего количества суточной мочи.
Никтурия - равенство или даже преобладание ночного диуреза над дневным.
Никтурия - важный показатель снижения концентрационной функции почек, хотя может быть обусловлена и другими патологическими состояниями (сердечная недостаточность, несахарный диабет и т. п.).

## Slide 14: Прозрачность. В нормальной моче все составные части находятся в растворе, поэтому свежевыпущенная моча совершенно прозрачна (прозрачность полная).
Если моча оказывается мутной в момент выделения, то это обусловлено наличием в ней большого количества клеточных образований, солей, бактерий, жира. Определить причину можно следующим образом: если при нагревании 4—5 мл мочи в пробирке она становится прозрачной, то помутнение было вызвано мочекислыми солями (уратами);если степень помутнения после нагревания не изменяется, то к моче прибавляют 10—15 капель уксусной кислоты, полное или даже частичное исчезновение мути после этого говорит о том, что она была вызвана фосфатами. Полная прозрачность мочи может не достигаться потому, что в таких случаях обычно имеется щелочная моча ,находящаяся в процессе разложения, которая содержит микробы и клеточные элементы. Помутнение, исчезающее при добавлении НС1,вызвано оксалатом кальция. Муть, обусловленная присутствием жира, исчезает при взбалтывании мочи со смесью эфира и спирта. Если моча остается мутной, несмотря на все эти процедуры, то муть, по всей вероятности, вызвана микробами, что распознается при микроскопическом исследовании

## Slide 15: Центрифугирование
Для приготовления осадка мочу центрифугируют при относительном центробежном ускорении 400 G в течение 5 мин. Угловая скорость центрифугирования зависит от радиуса центрифуги. Угловую скорость вращения ротора в об/мин либо рассчитывают по формуле, либо определяют по номограмме Доула и Котциаса. При использовании центрифуги необходимо строго следовать инструкции производителя.
П р и м е ч а н и е — G – это относительное центробежное ускорение, которое зависит от радиуса центрифуги. В инструкции к современным центрифугам указывается радиус и формула пересчета центробежного ускорения в угловую скорость. Предлагается следующая формула пересчета:
об/мин = [√(G/r х 1,118)] х 1000,
где: G - относительное центробежное ускорение, r - радиус центрифуги в мм.
П р и м е ч а н и е ─ при использовании центрифуги старого образца типа ОПН-1 и аналогичных с фиксированной угловой скоростью время центрифугирования увеличивается (при 1500 об/мин – до 10 мин).

## Slide 16: Реакция мочи ( кислотность, рН).
Унифицированный метод определения рН мочи с индикатором бромтимоловым синим(1979). Кроме этого метода рекомендуются специальные виды индикаторной бумаги, предназначенные для определения рН мочи (диапазон значении рН 5,0—8,0), или комбинированные экспресс-тесты, в которых реализуется метод «сухой» химии.
Н о р м а л ь н ы е в е л и ч и н ы . Моча здорового взрослого человека при обычном питании имеет средние значения рН 6,25 ± 0,36 (от 5,0 до7,0). Колебания рН мочи обусловлены составом пищи; мясная диета сдвигает рН в сторону кислой мочи, растительная или молочная пища — в щелочную. Щелочность мочи увеличивается при рвоте, особенно при высокой кислотности желудочного сока, ощелачивающей терапии, хронической инфекции мочевыводящих путей.
Кислотность увеличивается при сахарном диабете, почечной недостаточности.
Изменение рН мочи соответствует изменениям рН крови; при ацидозах моча имеет кислую реакцию, при алкалозах — щелочную.

## Slide 17: Значение определения рН
Однако иногда наблюдается расхождение этих показателей.
При хронических поражениях канальцевого аппарата почек (туберкулопатиях) в крови отмечается картина гиперхлоремического ацидоза, а реакция мочи щелочная, что связано с нарушением синтеза кислоты и аммиака в связи с поражением канальцев.
При гипокалиемическом алкалозе наблюдается ацидурия. Недостаток калия увеличивает секрецию Н+-ионов канальцами. В данной ситуации это физиологический ответ почечных канальцев, направленный физиологический ответ почечных канальцев, направленный на поддержание ионного равновесия между клетками и межтканевой жидкостью.
Таким образом, определение рН мочи может иметь значение при дифференциальной диагностике алкалоза и ацидоза разной этиологии.

## Slide 18: Относительная плотность мочи (удельный вес).
Относительная плотность мочи является наиболее вариабельным в течение дня показателем в норме.
П р и н ц и п . определение плотности мочи (растворенных в ней веществ) по сравнению с плотностью воды при помощи ареометра (урометра) с диапазоном шкалы от 0,001 до 1,050 кг/м3.
Также унифицирован метод определения тест полосками «сухой» химии.
Важно помнить, что каждые 3 г/л белка повышают относительную плотность мочи на 0.001, а каждые 10 г/л глюкозы увеличивают цифру плотности на 0,004.

## Slide 19: ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
БЕЛОК- методы определения белка в моче можно разделить на качественные, полуколичественные и количественные.
Также можно выделить турбидиметрические методы и колориметрические методы.
К турбидиметрическим методам относятся:
определение белка с сульфосалициловой кислотой (ССК),
определение белка с трихлоруксусной кислотой (ТХУ),
Турбидиметрические методы основаны на снижении растворимости белков мочи вследствие образования суспензии взвешенных частиц под воздействием преципитирующих агентов.

## Slide 20: Определение белка
О содержании белка в исследуемой пробе судят либо по интенсивности светорассеяния, определяемого числом светорассеивающих частиц (нефелометрический метод анализа), либо по ослаблению светового потока образовавшейся суспензией (турбидиметрический метод анализа).
Величина светорассеяния в преципитационных методах обнаружения белка в моче зависит от множества факторов: скорости смешивания реактивов, температуры реакционной смеси, значения pH среды, присутствия посторонних соединений, способов фотометрии. Тщательное соблюдение условий реакции способствует образованию стабильной суспензии с постоянным размером взвешенных частиц и получению относительно воспроизводимых результатов.
Некоторые лекарственные препараты влияют на результаты турбидиметрических методов определения белка в моче, приводя к так называемым «ложноположительным», либо «ложноотрицательным» результатам. К ним относятся некоторые антибиотики (бензилпенициллин), рентгеноконтрастирующие йодсодержащие вещества, сульфаниламидные препарат.

## Slide 21: Важно!
Турбидиметрические методы плохо поддаются стандартизации, часто приводят к получению ошибочных результатов, но, несмотря на это, в настоящее время они широко используются в лабораториях из-за невысокой стоимости и доступности реактивов.

## Slide 22: Наиболее широко в России используется метод определения белка с сульфосалициловой кислотой
Качественные методы определения белка в моче основаны на его коагуляции в объеме мочи или на границе сред (мочи и кислоты); если есть способ измерить интенсивность коагуляции, то проба становится количественной.
Качественная Унифицированная проба с сульфосалициловой кислотой (1972).
Р е а к т и в : 20% раствор сульфосалициловой кислоты. Ход о п р е д е л е ни я . В2 пробирки наливают по 3 мл профильтрованной мочи. В опытную пробирку прибавляют 6—8 капель реактива. На темном фоне сравнивают контрольную пробирку с опытной. Помутнение в опытной пробирке указывает на наличие белка, пробу считают положительной.
П р и м е ч а н и е . Если реакция мочи щелочная, то перед исследованием ее подкисляют2—3 каплями 10 % раствора уксусной кислоты.

## Slide 23: Унифицированный метод Брандберга — Робертса—Стольникова (1972).
П р и н ц и п .В основу положена кольцевая проба Геллера, заключающаяся в том, что на границе азотной кислоты и мочи при наличии белка происходит коагуляция белка. 30%-ный раствор азотной кислоты (относительная плотность 1,2) или реактив Ларионовой. Приготовление реактива Ларионовой: 20—30 г хлорида натрия растворяют при нагревании в 100 мл дистиллированной воды, дают остыть, фильтруют. К 99 мл фильтрата приливают 1 мл концентрированной азотной кислоты.
Ход исследования В пробирку наливают 1—2 мл азотной кислоты (или реактива Ларионовой) и осторожно, по стенке пробирки, наслаивают такое же количество профильтрованной мочи. Появление тонкого белого кольца на границе двух жидкостей между 2 и 3-й минутой указывает на наличие белка в концентрации примерно 0,033 г/л. Если кольцо появляется раньше 2 мин после наслаивания, мочу следует развести водой и провести повторное наслаивание уже разведенной мочи. Степень разведения мочи подбирают в зависимости от вида кольца, т.е. его ширины, компактности и времени появления. При нитевидном кольце, появившемся ранее 2 мин, мочу разводят в 2 раза, при широком — в 4 раза, при компактном — в 8 раз и т.д. Концентрацию белка при этом вычисляют путем умножения 0,033 на степень разведения и выражают в граммах на 1 л (г/л). Иногда белое кольцо получается при наличии солей уратов. В отличие от белкового кольца уратное появляется выше границы сред между двумя жидкостями и растворяется при легком нагревании

## Slide 24: Количественное определение
Количественное определение белка в моче по помутнению, образующемуся при добавлении сульфосалициловой кислоты
Принцип метода Интенсивность помутнения при коагуляции белка сульфосалициловой кислотой пропорциональна его концентрации.
Необходимые реактивы1. 3%-ный раствор сульфосалициловой кислоты.2. 0,9%-ный раствор хлорида натрия.3. Стандартный раствор альбумина — 1%-ный раствор (1 мл раствора, содержащий 10 мг альбумина): 1 г лиофилизированного альбумина (из человеческой или бычьей сыворотки) растворяют в небольшом количестве 0,9%-ного раствора хлорида натрия в колбе вместимостью 100 мл, а затем доводят до метки тем же раствором. Реактив стабилизируют прибавлением 1 мл 5%-ного раствора азида натрия (NaN3). При хранении в холодильнике реактив годен в течение 2 месяцев. Специальное оборудование фотоэлектроколориметр. Ход исследования В пробирку вносят 1,25 мл профильтрованной мочи, доливают до 5 мл 3%-ным раствором сульфосалициловой кислоты, перемешивают. Через 5 мин измеряют на фотоэлектроколориметре при длине волны 590—650 нм (оранжевый или красный светофильтр) против контроля в кювете длиной оптического пути 5 мм. Контролем служит пробирка, в которой к 1,25 мл профильтрованной мочи долили до 5 мл 0,9%-ный раствор хлорида натрия. Расчет ведут по калибровочному графику, для построения которого из стандартного раствора готовят разведения, как указано в таблице. Из каждого полученного раствора берут 1,25 мл и обрабатывают, как опытные пробы. Прямолинейная зависимость при построении калибровочного графика сохраняется до 1 г/л. При более высоких концентрациях пробу следует разводить и учитывать разведение при расчете.

## Slide 25: Колориметрические методы метод выбора
Наиболее чувствительными и точными являются колориметрические методы определения общего белка мочи, основанные на специфических цветных реакциях белков. К ним относятся:
биуретовая реакция,
метод Лоури,
методы, основанные на способности различных красителей образовывать комплексы с белками:
  Понсо S (Ponceau S),
  Кумасси бриллиантовый синий (Coomassie Brilliant Blue)
  пирогаллоловый красный (Pyrogallol Red).

## Slide 26: Определение белка в моче с помощью пирогаллолового красного
Принцип метода
При взаимодействии белка с пирогаллоловым красным и молибдатом натрия образуется окрашенный комплекс, интенсивность окраски которого пропорциональна концентрации белка в пробе.
Состав набора
Реагент (Р) - раствор пирогаллолового красного в сукцинатном буфере, готовый к использованию.
Калибраторы - калибровочные растворы белка с низкой (0,20 г/л, используется для определения микропротеинурии) и высокой (0,50 г/л, используется для определения протеинурии) концентрацией белка, содержащие 70% альбумина и 30% глобулина, готовые к использованию.
Хранение набора - при температуре 2-8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности.
Стабильность реагента и калибраторов
После вскрытия реагент стабилен 6 мес, калибраторы - 3 мес. при хранении их в плотно закрытом виде при температуре 2-8°С в защищенном от света месте.

## Slide 27: Нормальные величины
моча - до 0,120 г/л (до 0,141 г/сут);
спинномозговая жидкость (СМЖ) - 0,150-0,450 г/л.

## Slide 28: Проведение реакции
Подготовка к анализу
мочу центрифугировать 10 мин при 2700-4000 об/мин.
Для проведения анализа использовать чистые, хорошо вымытые пробирки. Тестом на пригодность пробирок для анализа является отсутствие изменения цвета реагента. Если реагент синеет без добавления пробы - результаты определения белка будут завышены; поэтому следует сначала раскапать реагент, а затем добавлять мочу.
При постановке метода следует использовать новые кюветы, так как они не окрашиваются реагентом и реакционной пробой.
Старые пластиковые кюветы (мутные, не прозрачные) не пригодны для измерения. Кюветы, бывшие в работе, перед использованием обработать следующим образом: выдержать 10 мин в моющем растворе (200 мл 5% раствора перекиси водорода или 1 мл моющего средства), после чего ополоснуть водопроводной и дистиллированной водой не менее 10 раз. Набор пригоден для проведения анализа на биохимических полуавтоматических и автоматических анализаторах.

## Slide 29: Проведение анализа Длина волны: 598 (578-620) нм; длина оптического пути: 10 мм; температура: 18-25°С. Реагент и калибратор перед проведением анализа выдержать при комнатной температуре около 30 минут.
Процедура 1 (определение протеинурии)
Пробы перемешать, выдержать 10 мин при комнатной температуре (18-25°С). Измерить оптическую плотность опытной (Е) и калибровочной (Ек) проб против контрольной (холостой) пробы. Окраска стабильна в течение 1 ч.
Аналитические характеристики (для процедуры 1)
Линейность - в диапазоне 0,070 - 2,00 г/л; чувствительность - не более 0,060 г/л; коэффициент вариации - не более 5%.

## Slide 30: Процедура 1 (определение протеинурии)
Отмерить, мкл | Опытная проба | Калибровочная проба | Контрольная (холостая) проба
Калибратор, 0,50 г/л | - | 20 | -
Проба | 20 | - | -
Вода дистил. | - | - | 20
Реагент | 1000 | 1000 | 1000

## Slide 31: Процедура 2 (определение микропротеинурии)
Перемешать, выдержать 10 мин при комнатной температуре (18-25°С). Измерить оптическую плотность опытной (Е) и калибровочной (Ек) проб против контрольной (холостой) пробы.
Окраска стабильна в течение 1 ч.
Аналитические характеристики (для процедуры 2)
Линейность - до 0,40 г/л;
чувствительность - не более 0,010 г/л;
коэффициент вариации - не более 5%.

## Slide 32: Процедура 2 (определение микропротеинурии)
Отмерить, мкл | Опытная проба | Калибровочная проба |  | Контрольная (холостая) проба
Калибратор, 0,20 г/л | - | 100 | - | 
Проба | 100 | - | - | 
Вода дистил. | - | - | 100 | 
Реагент | 1000 | 1000 | 1000 | 

## Slide 33
Расчет
Концентрацию белка в пробе (С) в г/л рассчитать по формуле:
С =Е/Ек х Ск . где
Ск - концентрация белка в калибраторе, г/л.
Примечания
Если концентрация белка в пробе превышает 2,00 г/л, пробу разбавить физиологическим раствором: мочу в 3 раза, СМЖ в 5-10 раз. Результат умножить на коэффициент разбавления.
Для проверки линейности использовать набор калибровочных образцов белка Новосо-БМ-ПГК, в котором белковый состав калибровочных образцов аналогичен белковому составу калибраторов набора.

## Slide 34: Протеинурия
Выделение белка с мочой (протеинурия) может быть почечного и внепочечного происхождения.
Внепочечная протеинурия наблюдается при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей, при этом в мочу попадает экссудат белкового характера. Количество белка в моче при этом не бывает большим не более 1гр.
Почечная протеинурия бывает, в свою очередь, функционального и органического характера. Функциональная почечная протеинурия наблюдается при сильных раздражениях почек физическими, химическими, термическими и другими факторами. Так, небольшое количество белка в моче может обнаруживаться у совершенно здоровых людей при физической нагрузке, длительной ходьбе (маршевая протеинурия), длительном вертикальном положении (ортостатическая протеинурия), охлаждении, стрессах. Органическая почечная протеинурия является результатом органического поражения паренхимы почек и увеличения проницаемости капилляров почечных клубочков. Выявляется она при острых и хронических гломерулонефритах, инфекционно-токсических состояниях. Количество белка в моче при почечных протеинуриях значительно выражено, чаще превышает 3 гр /л.
На сегодняшний день принято считать нормальными суточные потери до 150мг/сутки или до 100 мг/л.

## Slide 35: Определение глюкозы в моче
Унифицированными являются проба Гайнеса, использование поляриметра и диагностические экспресс-полоски. Проба Гайнеса (1972).
П р и н ц и п метода основан на способности глюкозы восстанавливать в щелочной среде при нагревании гидрат окиси меди (синего цвета)в гидрат закиси меди (желтого цвета) и закись меди (красного цвета)..Р е а к т и в ы . Реактив Гайнеса: 1) 13,3 гкристаллического сульфата меди х. ч. (Сu-SO4 5НаО) растворяют в 400 мл дистиллированной воды; 2) 50 г едкого натра растворяют в 400мл дистиллированной воды; 3) 15 г глицерина (ч. или ч. д. а.) растворяют в 200 мл дистиллированной воды. Смешивают растворы 1 и 2 и тотчас же приливают раствор 3. Реактив стоек .
X о д и с с л е д о в а н и я. К 6—8 мл мочи прибавляют 20 капель реактива до появления голубоватой окраски, смешивают и нагревают верхнюю часть пробирки до начала кипения. Нижняя часть пробирки — контроль. При наличии глюкозы в моче появляется желтая окраска в верхней части пробирки.
П р и м е ч а н и е . При бактериурии глюкоза мочи быстро разлагается.

## Slide 36: Определение кетоновых тел
Кетонурия – появление ( выявление) в моче кетоновых тел в количестве. Под «кетоновыми телами» понимают совместное обнаружение ацетона, ацетоуксусной кислоты и бета-оксимаслянной кислоты.
К унифицированным методикам относятся экспресс-полоски и пробы Ланге, Лестраде, Ротеры. Реакция Ланге (1979). П р и н ц и п . Нитропрусснд натрия в щелочной среде реагирует с кетоновыми телами (ацетоуксусной кислотой, бета-оксимасляной кислотой и ацетоном) с образованием комплекса красно-фиолетового цвета.

## Slide 37: Реакция Ланге (1979).
П р и н ц и п . Нитропрусснд натрия в щелочной среде реагирует с кетоновыми телами (ацетоуксусной кислотой, бета-оксимасляной кислотой и ацетоном) с образованием комплекса красно-фиолетового цвета. Р е а к т и в ы . 1. Натрия нитропруссид, раствор 50 г/л; готовят перед употреблением.2. Уксусная кислота концентрированная. 3. Аммиак водный — 25 % раствор.
Ход о п р е д е л е н и я . Исследуют мочу в первые 3 ч после мочеиспускания. В пробирку к 3—5 мл мочи приливают 5—10 капель раствоpa натрия нитропруссида и 0,5 мл уксусной кислоты, смешивают, а затем осторожно по стенке пробирки пипеткой наслаивают 2—3 мл водного раствора аммиака.
Пробу считают положительной, если в течение 3 мин на границе сред образуется красно-фиолетовое кольцо.

## Slide 38: П р и м е ч а н и е
Около 20% ацетона при комнатной температуре исчезает за 24 ч, но сохраняется в холодильнике; Кетоновые тела могут исчезать из мочи и in vivo при бактериурии.
Н о р м а л ь н ы е в е л и ч и н ы . В норме с мочой выделяется 20—50 мг кетоновых тел за сутки
К л и н и ч е с к о е з н а ч е н и е . Чаще всего кетонурия наблюдается при диабете, что является критерием правильности подбора пищевого режима: если количество вводимых жиров не соответствует количеству усваиваемых углеводов, то увеличивается выделение кетоновых тел. При уменьшении введения углеводов (лечение без инсулина) при обычном количестве жиров начинает выделяться ацетон; при лечении инсулином уничтожение глюкозурии достигается лучшим усвоением углеводов и не сопровождается кетонурией.
Таким образом, обнаружение кетоновых тел в моче больных диабетом необходимо для регулирования диеты.

## Slide 39: определение желчных пигментов
БИЛИРУБИН – конечный продукт обмена желчных пигментов.
Большинство проб для обнаружения билирубина в моче основано на его превращении под действием окислителя в зеленый биливердин или пурпурно-красные билипурпурины, которые, примешиваясь к биливердину, дают синее окрашивание.

## Slide 40: определение желчных пигментов
. Унифицированная проба Фуше (.1972). Р еа к т и в ы. 1.15 % раствор хлорида бария. 2. Реактив Фуше: 25 г трихлоруксусной кислоты растворяют в 100 мл дистиллированной воды и приливают 10 мл 10 % раствора хлорного железа (FeCU).
Ход о п р е д е л е н и я . К 10 мл мочи прибавляют 5 мл 15 % раствора хлорида бария. Смешивают, фильтруют. На вынутый из воронки и расправленный на дне чашки Петри фильтр наносят 2 капли реактива Фуше. Появление на фильтре сине-зеленых пятен говорит о присутствии билирубина. Если реакция мочи щелочная, то необходимо подкислить ее несколькими каплями уксусной кислоты.
Унифицированная проба Розина (1972)принцип метода такой же. Обнаружение с помощью диагностических полосок- принцип метода такой же – величина билирубинурии определяется в интервале от 5 до 30 мг/л.

## Slide 41: Определение уробилиновых тел
Унифицированные методы – метод Нейбауэра, проба Шлезингера и диагностические полоски. С помощью диагностических полосок возможно определение уробилинов в интервале от 10 до 120мг/л. В свежевыпущенной моче содержатся только уробилиногены, которые при стоянии, окисляясь, переходят в уробилины и имеют одинаковое диагностическое значение.

## Slide 42: Экспресс-диагностика – важный инструмент
Унифицированные методы на сегодняшний день включают не только рутинные вышеперечисленные методики но и широкое использование тест-полосок или приборов для считывания результатов с тест-полосок.
Приборы для считывания интенсивности цвета тест-полосок представляют собой отражательные фотометры или рефлектометры, которые представляют собой фотометрические устройства для количественного измерения потоков света, отраженного поверхностью реакционной зоны. Лучи света, отраженные и рассеянные в разных направлениях, многократно отражаются от внутренней стенки сферы прибора, внутри которого создается равномерная освещенность, интенсивность которой определяется суммой всего отраженного исследуемой поверхностью света. Поскольку окраска различных реакционных зон неодинакова, может потребоваться измерение на разных длинах волн, что предусмотрено устройством прибора.
При использовании отражательных фотометров необходимо строго следовать инструкции по применению прибора.

## Slide 43: Принцип работы
В основе методов, используемых в тест-полосках для анализа мочи, лежат цветные реакции, приводящие к изменению окраски тестовой зоны полоски. В зависимости от химических свойств определяемого аналита используются разные химические методы, в том числе ферментативные (например, глюкозооксидазный метод для анализа глюкозы в моче, или оценка количества лейкоцитов в моче на основе исследования активности их собственной эстеразы).
Диагностически значимые изменения показателей мочи должны вызывать визуально заметные изменения окраски. Концентрация реактивов в тестовых зонах должна быть подобрана таким образом, чтобы быстро получить результат (в пределах нескольких десятков секунд).

## Slide 44: Оценка результатов
В зависимости от типа полоски оценка результатов исследования мочи может быть произведена и зарегистрирована:
- визуально, путем субъективного сравнения оператором с прилагаемой к изделию цветной шкалой;
- оптическим способом.
При использовании для исследования тест-полосок необходимо строго следовать инструкциям фирмы производителя. Изучить этикетку на пенале и коробке, убедиться , что срок годности полосок не истек. Для работы берется образец свежей, нецентрифугированной мочи. Перед исследованием мочу в контейнере необходимо тщательно перемешать. Далее:
Достать из пенала одну тест-полоску.
Сразу закрыть пенал крышкой.
Проверить тест-полоску. Зоны обесцвеченные должны отсутствовать.
На 1 секунду погрузите тест-полоску в мочу до последней тестовой зоны.
Удалите избыток мочи с помощью фильтровальной бумаги, аккуратно касаясь ребром полоски фильтровальной бумаги.
Оцените результат на тестовой полоске через 60 секунд при хорошем освещении.
Для оценки количества лейкоцитов – часто время увеличивается до 1,5 -2-х минут.
При использовании анализатора следуйте инструкциям прибора.

## Slide 45: МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ.
в центрифужную пробирку помещают 10 мл из утренней порции мочи после тщательного ее перемешивания.
Центрифугируют 5 мин при 2000 об/мин.
Затем быстрым наклоном пробирки сливают прозрачный верхний слой, а оставшийся осадок переносят пипеткой с тонко оттянутым концом на середину предметного стекла и накрывают покровным.

## Slide 46: ОРГАНИЗОВАННЫЙ ОСАДОК
Эритроциты имеют дискообразную форму, окрашены в характерный желто-зеленый цвет. Включения в цитоплазме отсутствуют.
В концентрированной моче кислой реакции эритроциты могут приобретать звездчатую форму. При длительном пребывании эритроцитов в моче низкой относительной плотности они теряют гемоглобин и имеют вид одноконтурных или двухконтурных колец. Деление эритроцитов на измененные и неизмененные не имеет первостепенного значения для решения вопроса об источнике гематурии.
Дифференцировать эритроциты надо от клеток дрожжеподобных грибов и кристаллов оксалатов кальция округлой формы. Грибы в отличие от эритроцитов чаще овальной формы, более резко преломляют свет, имеют голубоватый оттенок и часто почкуются. Оксалаты обычно имеют различную величину и резко преломляют свет. Прибавление к препарату осадка капли 5 % уксусной кислоты приводит к гемолизу эритроцитов, оставляя грибы и оксалаты без изменения.
Н о р м а л ь н а я в е л и ч и н а . В норме эритроциты либо не встречаются, либо обнаруживаются единичные в препарате. К л и н и ч е с к о е з н а ч е н и е . гематурия может быть микро – и макро-. Микрогематурия – это обнаружение большого количества эритроцитов, но без изменения окраски мочи. Макрогематурия – это увеличение количества эритроцитов с изменением цвета мочи. Гематурия может быть при поражении паренхимы' почки (гломерулонефрит, пиелонефрит, опухоли и др:),при тяжелой физической нагрузке и при поражениях мочевыводящих путей (почечных лоханок, мочеточников, мочевого пузыря, уретры).

## Slide 47: Организованные осадки
Лейкоциты в моче имеют вид небольших зернистых клеток округлой формы размером больше эритроцитов.
При низкой относительной плотности мочи размер их увеличивается и в некоторых из них (≪активных≫) можно наблюдать броуновское движение гранул. При бактериуриях в щелочной моче лейкоциты довольно быстро разрушаются.
Лейкоциты в моче главным образом представлены нейтрофилами, но иногда можно обнаружить лимфоциты и эозинофилы, которые отличаются обильной, равномерной, крупной, преломляющей свет зернистостью.
В норме в мочевом осадке у мужчин от 0 до 3 лейкоцитов в поле зрения, у женщин — до 5 лейкоцитов в поле зрения.
К л и н и ч е с к о е з н а ч е н и е . Увеличение числа лейкоцитов в мочевом осадке свидетельствует о воспалительных процессах в почках или мочевыводящих путях. Наличие в моче ≪активных≫ лейкоцитов свидетельствует об интенсивности воспалительного процесса независимо oт его локализации.

## Slide 48: Организованные осадки
Эпителиальные клетки. Эпителиальные клетки в мочевом осадке имеют различное происхождение, т. е. десквамация их происходит с органов, покрытых различными видами эпителия(многослойного плоского, переходного и кубического призматического).
Клетки плоского эпителия полигональной или округлой формы, больших размеров, бесцветные, с небольшим ядром, располагаются в виде отдельных экземпляров или пластами.
Клетки переходного эпителия различной формы (полигональные, «хвостатые≫, цилиндрические, округлые) и величины, имеют желтоватую окраску, интенсивность которой зависит от концентрации мочи и наличия пигментов, содержат довольно крупное ядро. Среди клеток можно встретить двухядерные. Иногда в клетках наблюдают дегенеративные изменения в виде грубой зернистости и вакуолизации цитоплазмы.
Клетки почечного эпителия неправильной круглой формы, угловатые или четырехугольные, небольших размеров (в 1 ½—2 раза больше лейкоцита). По цвету, эти клетки чаще более прокрашены, чем клетки плоского эпителия - слегка или насыщенно желтоватого цвета. В цитоплазме клеток обычно выражены дегенеративные изменения: зернистость, вакуолизация, жировая инфильтрация. В результате этих изменений ядра часто не выявляются. Клетки почечного эпителия относятся к кубическому и призматическому эпителию, выстилающему почечные канальцы. Чаще они располагаются в виде групп, цепочек. В некоторых случаях встречаются в виде комплексов округлой или фестончатой формы, состоящих из большого количества клеток разной величины с явлениями жирового перерождения. Часто располагаются на цилиндрах, таким образом, подтверждая их происхождение., расстройствах кровообращения. Обнаружение клеток почечного эпителия в тесной связи с цилиндрами говорит о тяжелом поражении почек.

## Slide 49: Н о р м а л ь н ы е в е л и ч и н ы
В мочевом осадке практически всегда встречают клетки плоского и переходного эпителия от единичных в препарате до единичных в поле зрения. Единичные в препарате клетки почечного эпителия на фоне нормальной микроскопической картины мочевого осадка не дают основания говорить о патологии.
К л и н и ч е с к о е з н а ч е н и е . Особого диагностического значения клетки плоского эпителия, попадающие в мочу из влагалища, наружных половых органов и мочеиспускательного канала, не имеют, но если их обнаруживают расположенными пластами в моче, взятой катетером, то это может указывать на метаплазию слизистой оболочки мочевого пузыря. Такую картину можно наблюдать при лейкоплакии мочевого пузыря и мочеточников, что рассматривают как предопухолевое состояние. Указание на обилие клеток плоского эпителия может служить признаком ошибки преаналитического этапа и говорить о затруднении микроскопии осадка. Переходный эпителий выстилает слизистую оболочку мочевого пузыря, мочеточников, почечных лоханок, крупных протоков предстательной железы и простатического отдела мочеиспускательного канала. Усиленное слущивание клеток этого эпителия может быть при острых воспалительных процессах мочевого пузыря и лоханок, интоксикациях, а также при мочекаменной болезни и новообразованиях мочевыводящих путей.

## Slide 51: Различная клеточность осадка
Нативная моча осадок
Нативная моча осадок
?

## Slide 52: Нативная моча осадок рН 5.0
В поле зрения ( 40 увеличение) есть элементы :
ОРГАНИЗОВАННОГО
НЕОРГАНИЗОВАННОГО
Осадков.
Клетки плоского и переходного эпителия.
Элементы гриба.
Кристаллы мочевой кислоты, что подтверждает Рн мочи.

## Slide 53: Нативная моча. Осадок . Разное увеличение ( 10 и 40)

## Slide 54: Моча . осадок
рН мочи может быть и кислой и щелочной при таком осадке.
На малом увеличении видны элементы неорганизованного и организованного осадка.

## Slide 55: Дополнительные контрольные вопросы
Есть ли у относительной плотности единицы измерения?
Как мы описываем количество найденных нами элементов в осадке мочи?
Общий анализ мочи является количественным методом?
Влияет ли размер покровного стекла, объем взятой для исследования мочи, сила окуляров на количество клеток в поле зрения оам?

## Slide 57: Возможности автоматизации, слайд планшеты, количественные методы и микроскопия осадка мочи
Второе занятие
Кулешова С.В.

## Slide 58: План занятия
Анализаторы мочевые – возможности и себестоимость
Альтернатива предметным стеклам
Практикум по микроскопии
Количественные методы исследования мочи

## Slide 59: Автоматический анализатор мочи H-800
Notes: Анализатор мочи Dirui H-800 имеет производительность 240 тестов в час. В него загружается 200 тест-полосок. Вы можете определять одновременно до 14 параметров. Аппарат защищён от перекрёстного загрязнения образцов благодаря точной количественной методики раскапывания. Прибор обладает большим и жидкокристаллическим экраном, а также может подключаться к ЛИС (лабораторной информационной системе). Встроен сканер штрих-кода для простой и удобной идентификации образцов. Для случаев, когда необходим немедленный анализ, предусмотрена возможность загрузки срочных проб с максимальным приоритетом. Использованные полоски собираются автоматически. Dirui H-800 можно использовать совместно с анализатором осадка мочи.

## Slide 60: UF-1000i Анализ нативной нецентрифугированной мочи без дополнительной пробоподготовки
В отличие от стандартных устройств для анализа мочи, анализатор UF-1000i использует две технологии: флуоресцентную проточную цитометрию с гидродинамической фокусировкой и стандартную кондуктометрию.
Поэтому этот прибор имеет значительные преимущества по сравнению с обычными анализаторами. Полупроводниковые лазеры, используемые в нашей уникальной технологии флуоресцентной проточной цитометрии, имеют значительно более длительный срок службы по сравнению со стандартными газовыми лазерами; они имеют меньший размер и потребляют существенно меньше энергии.
Флуоресцентная проточная цитометрия в сочетании с гидродинамической фокусировкой и усовершенствованные линзы позволяют выполнить аналитическую классификацию более чем 65 000 частиц в одном образце. При помощи маркировки нуклеиновых кислот, содержащихся в частицах осадка мочи, флуоресцентными маркерами анализатор UF-1000i способен автоматически классифицировать частицы, исходя не только из их размера и внешних признаков, но и учитывая несколько других критериев (внешняя форма, сложность внутреннего строения, структура поверхности, содержание ДНК и т.п.). Это улучшает воспроизводимость и стандартизацию - важные факторы в работе аккредитованных лабораторий. Так как гидродинамическая фокусировка позволяет анализировать большой объем образца в заданное время, UF-1000i является более точным устройством.
Важно отметить, что анализатор также способен работать с мутными образцами.

## Slide 61: Себестоимость
Комплектные реагенты:
Контроль мочи (позитивный)
Контроль мочи (негативный)
Жидкость промывочная (концентрат)
Жидкость промывочная для рефрактометра и турбидиметра
Жидкость контрольная для определения удельного веса мочи Уровень 1
Жидкость контрольная для определения удельного веса мочи Уровень 2
Жидкость контрольная для определения удельного веса мочи Уровень 3
Жидкость контрольная для турбидиметра Уровень 1
Жидкость контрольная для турбидиметра Уровень 2
Жидкость для контроля красного цвета
Жидкость для контроля зеленного цвета
Жидкость для контроля синего цвета
Жидкость калибровочная для определения удельного веса мочи
Жидкость калибровочная для турбидиметра

## Slide 62: Слайд-планшет рассчитан для микроскопии мочи
Пластиковые слайд-планшеты представляют собой прозрачную пластиковую пластину размером с предметное стекло, покрытую тонкой прозрачной пластиковой пластинкой, играющей роль покровного стекла. Она закреплена так, что образуется 10 камер (карманов).
Расстояние между основой слайд-планшета и «покровным стеклом» стабильно и равно 0,1 мкм, что позволяет клеточным элементам располагаться однослойно.
Изделия не подлежат мытью, а только дезинфекции и утилизации.
В настоящее время предлагается два вида слайд-планшетов – без сетки и с нанесенной на пластинку каждой камеры слайд-планшета сеткой.
Сетки слайд-планшетов отличаются у разных производителей формой и объемом. Каждая сетка слайд-планшета состоит из малых окружностей или квадратов, которые объединены в секции. Секция – это часть сетки слайд-планшета, содержащая определенное количество окружностей или малых квадратов (в большинстве случаев 9). Границы секций выделены либо формой сетки, либо дополнительной разделительной линией в пределах сетки слайд-планшета и хорошо различимы при микроскопии.
Например, в камере слайд-планшета может быть одна секция, состоящая из 9 окружностей (объем секции 0,1 мкл), или две таких секции; могут быть участки, представленные в виде больших квадратов, разделенных на 9 или 16 малых квадратов, сгруппированных в секции по 2, 3, 5, 9 или 10 больших квадратов в каждой секции.
При использовании слайд-планшетов для подсчета форменных элементов необходимо иметь инструкцию, в которой должен быть указан объем биологического материала, в котором проводится подсчет элементов осадка мочи (одного большого квадрата или секции и общий объем камеры (кармана). При отсутствии исходных данных пользоваться слайд-планшетами для подсчета форменных элементов не допускается.

## Slide 63: Сегодня существуют одноразовые пластиковые планшеты для микроскопии мочи.
Это изделия разового использования, совпадающие по размеру с предметным стеклом (80 х 30 х 1,7 мм), имеющие 10 камер, каждая из которых имеет покрытие из тонкой пластиковой пластинки, соответствующее покровному стеклу (размером 19 х 17 мм). 10 камер позволяют проводить микроскопическое исследование 10 образцов мочи (нативного или суправитально окрашенного осадка).
Устройство позволяет также проводить подсчет форменных элементов без применения счетной камеры.

## Slide 65: Счетные камеры: камера Горяева, камера Фукса-Розенталя, слайд-планшеты.
Счетные камеры представляют собой толстое предметное стекло с нанесенными на них поперечными желобками, которые разделяют три поперечно расположенных плоских площадки.
Средняя площадка расположена ниже боковых на 0,1 мм в камере Горяева или 0,2 мм в камере Фукса-Розенталя и разделена поперечным желобком на две половины, на поверхности которых нанесены две одинаковых сетки.
Покровное стекло притирается к боковым площадкам до появления «радужных» колец. Каплю исследуемой жидкости наносят на выступающий конец средней площадки, в силу капиллярности капля подтекает под покровное стекло и покрывает соответствующую сетку.
Сетка Горяева состоит из 225 больших квадратов, из которых 25 разделенных на 16 малых. Площадь сетки 9 мм 2, объем камеры примерно соответствует 0,9 мкл (точный объем указан в инструкции к камере).
Сетка камеры Фукса-Розенталя состоит из 16 больших квадратов, каждый из которых разделен на 16 малых. Площадь сетки – 16 мм 2, глубина камеры – 0,2 мм, объем камеры – 3,2 мкл.
Подсчет форменных элементов в осадке мочи проводят во всем объеме камеры.
Использование камер позволяет получить стандартную толщину препарата, а наличие сетки, нанесенной на поверхность камеры, дает возможность рассчитать количество форменных элементов в определенном объеме биологического материала.
Счетная камера Горяева используется преимущественно для подсчета форменных элементов в моче, а камера Фукса-Розенталя – для подсчета клеток в ликворе. Однако при необходимости они могут использоваться для подсчета клеток в другом жидком биологическом материале.

## Slide 66: ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
КАМЕРЫ ГОРЯЕВА
Площадь -- 9 мм2
Глубина -- 0,1 мм
Объем -- 0,9 мм3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАМЕРЫ ФУКС-РОЗЕНТАЛЯ
Площадь -- 16 мм2
Глубина -- 0,2 мм
Объем -- 3,2 мм3
Камеры состоят из толстого предметного стекла с нанесенными на них поперечными прорезями, образующими три поперечно расположенные плоские площадки.
Средняя площадка продольной прорезью разделена на две, каждая из которых имеет выгравированную на ней сетку. По обе стороны средней площадки в камере Горяева расположены две других на 0,1 мм (в камере Фукс-Розенталя на 0,2 мм) выше средней. Плоскости этих площадок служат для притирания покровного стекла до появления так называемых Ньютоновских колец. После притирания покровного стекла создается камера, закрытая с двух боковых сторон, а с двух других остаются щели (капиллярные пространства), через которые и заполняют камеру.

## Slide 67: Сетка камеры Горяева
содержит 225 больших квадратов (15 рядов по 15 больших квадратов в каждом), разграфленных вертикально, горизонтально, крест на крест и неразграфленных.

## Slide 68: Сетка камеры Фукс-Розенталя
Большие квадраты сетки Фукс-Розенталя не разграфлены, сгруппированы по 16 квадратов, причем каждая такая группа ограничена тройными линиями.

## Slide 69: Микроскопия осадка
2 группы осадков – органические и неорганические.
В какую группу отнесем клетки плоского эпителия?
В какую группу отнесем клетки бактерий?
В какую группу отнесем соли?

## Slide 70: Определение форменных элементов в 1 мл мочи по методу Нечипоренко.
Подсчет количества форменных элементов (эритроцитов, лейкоцитов, цилиндров) в 1 мл мочи производят с помощью счетной камеры или слайд-планшета.
Образец мочи для исследования: средняя порция утренней мочи. Допускается сбор средней случайной порции мочи.
Ход определения.
При подсчете форменных элементов в моче проводится их концентрирование. В мерную центрифужную пробирку после тщательного перемешивания наливают 10 мл мочи, центрифугируют при относительном центробежном ускорении 400G в течение 5 мин.
После центрифугирования отбирают верхний слой, оставляя вместе с осадком 1 мл. Таким образом, соотношение взятого для центрифугирования количества мочи и оставленного с осадком составляет 10:1, то есть моча концентрируется в 10 раз.
Объем мочи для центрифугирования может меняться, так как при использовании пробирок для транспортировки мочи он не может быть больше 8, объем мочи для микроскопии осадка должен быть стандартным, т.е. 1мл (1000мкл).
Заполняют счетную камеру Горяева (или Фукса-Розенталя).

## Slide 71: Подсчитывают отдельно количество лейкоцитов, эритроцитов, цилиндров (эпителиальные клетки не считают) и рассчитывают содержание форменных элементов в 1 мкл осадка мочи по формуле
А
Х = -------------------
V камеры
где Х число форменных элементов в 1 мкл, А – число форменных элементов, полученных во всей камере, Vкам – объем (мкл).
Установив количество форменных элементов в 1 мкл осадка мочи, рассчитывают их количество в 1 мл мочи по формуле :
X • 1000
N= -------------------
V
где N - количество форменных элементов в 1 мл мочи, Х - число форменных элементов в 1 мкл, 1000 – количество мочи, оставленное с осадком для микроскопии (мкл), V – объем мочи, взятой для центрифугирования (в мл).
При использовании камеры Горяева, если объем взятой для центрифугирования мочи составляет 10 мл, а объем оставленной с осадком мочи - 1 мл (1000 мкл), формула приобретает вид:
А • 1000
N = --------------- = А • 111 (100- можно принебречь 11)
0,9 • 10
где А – количество форменных элементов во всей камере Горяева, 0,9 – объем камеры Горяева в мкл. 1000 – объем мочи для микроскопии осадка в мкл, 10 – объем мочи, взятой для центрифугирования в мл.
Подсчет количества цилиндров: при отсутствии цилиндров или их количестве 2 и более в камере ограничиваются просмотром одной камеры Горяева и расчет проводят по указанной выше формуле; при обнаружении в камере одного цилиндра дополнительно просматривают на наличие цилиндров 4 камеры Горяева, а расчет цилиндров проводят по той же формуле, но объем одной камеры 0,9 мкл заменяют на объем 5 камер.

## Slide 72: Подсчет форменных элементов при помощи слайд-планшетов
.
Для правильного подсчета форменных элементов при помощи слайд-планшетов необходимо знать объем исследуемого образца, в котором производили подсчет форменных элементов (V пробы мкл).
Подсчет форменных элементов рекомендуется проводить по всей сетке камеры слайд-планшета, , так как чем больше количество анализируемого материала, тем меньше статистическая погрешность. Однако при большом количестве клеток их подсчет допускается проводить в одном большом квадрате или одной секции сетки камеры, но при этом окончательный расчет проводится, исходя из реального объема биологического материала, в котором считали клетки. Объем исследуемого материала в секции и в сетке камеры отличается в разных образцах слайд-планшетов и указан в инструкции к изделию.
Вычисление количества форменных элементов в моче проводится по формуле 4.
A • 1000
N = ------------------------------- (4)
(V пробы мкл) •V
N– количество клеток в 1 мл мочи,
A – число клеток, подсчитанных в известном объеме (V пробы мкл) мочи,
1000 – количество мочи, оставленное с осадком для микроскопии (мкл),
V пробы мкл – объем пробы, в котором проводился подсчет клеток,
V – объем мочи, взятой для центрифугирования (мл).
При объеме мочи, взятом для центрифугирования, равном 10мл расчет проводится по формуле 5.
A • 100
N = ------------------------ (5)
V пробы мкл

## Slide 73: Организованные осдки
Цилиндры — элементы осадка. Представляют собой белковые слепки с канальцев, имеющие цилиндрическую форму и различную величину.
Принято выделять следующие виды цилиндров: гиалиновые, зернистые, восковидные,эпителиальные, эрнтроцитарные, пигментные, лейкоцитарные. Гиалиновые цилиндры имеют нежные контуры, прозрачны, при ярком освещении плохо заметны. На поверхности может быть легкая зернистость за счет аморфных солей или клеточного детрита. Образуются из коагулированного белка, в следствие повышенной проницаемости клубочковых капилляров. Они представляют собой коллоидную форму белка, возникающую при изменении рН. Важно помнить, что наличие гиалиновых цилиндов возможно без обнаружения белка в моче – в данном случае коагулированный белок и есть цилиндры.
Зернистые цилиндры имеют более четкие контуры и состоят из плотной зернистой массы желтоватого цвета.
Восковидные цилиндры имеют самые из всех цилиндров резко очерченные контуры и гомогенную, блестящую ,желтоватую структуру. Образуются из уплотненных гиалиновых и зернистых цилиндров при застое их в канальцах.
Эпителиальные цилиндры имеют четкие контуры и состоят из клеток почечного эпителия. Эритроцитарные цилиндры желтоватого цвета состоят из массы эритроцитов, образуются при почечной гематурии. Пигментные цилиндры могут быть обнаружены при гемоглобинурии и миоглобинурии; коричневого цвета, имеют сходство с зернистыми. Лейкоцитарные цилиндры. образуются из массы лейкоцитов, обнаруживаются при гнойных процессах в почках, пиелонефритах. Кроме цилиндров, образованных из белка и клеток, в мочевом осадке иногда встречаются образования цилиндрической формы из аморфных солей, не имеющие практического значения. Эти образования растворяются при подогревании препарата или прибавлении к препарату капли щелочи либо кислоты.

## Slide 74: Н о р м а л ь н ы е в е л и ч и н ы . В нормальной моче можно встретить единичные гиалиновые цилиндры (1—2 в препарате). Цилиндрурия является симптомом поражения паренхимы почки.

## Slide 75: Количественные пробы
В случае обнаружения отклонений при ориентировочной микроскопии необходимо проводить количественные микроскопические исследования. К ним относятся определение форменных элементов в 1 мл мочи по методу Нечипоренко и определение форменных элементов в суточной моче – метод Аддис –Каковского.
Также к количественным методам относится проба Зимницкого.

## Slide 76: Проба Зимницкого
Она основана на исследовании относительной плотности мочи в разных порциях в течение суток на обычном пищевом и питьевом режиме. Сбор мочи осуществляется пациентом каждые 3 часа в отдельные подписанные емкости. Определяют в каждой порции объём, относительную плотность, иногда хлорид натрия и мочевину.
О нормальной реакции почек судят если –
Дневной диурез превышает ночной;
Колебания плотности значительны в отдельных порциях;
Разница между наиболее высокой и низкой относительной плотностью не должно быть менее 0,007;
Выведено почками должно быть не менее 80%.
О патологии свидетельствуют:
Монотонность мочевыделения;
Превышение ночного диуреза над дневным;
Малая амплитуда колебаний плотности;
Полиурия.

## Slide 77: кристаллурия

## Slide 78: Оксалатурия

## Slide 79: Аморфные фосфаты в слайд-планшете

## Slide 80: Эритроциты в моче

## Slide 81: Бактериурия

## Slide 82: Клетки плоского эпителия в моче

## Slide 83: Моча. Малое увеличение

## Slide 84: Какая кислотность мочи?

## Slide 85: Как называется такой осадок?

## Slide 86: Какие кристаллы?

## Slide 87
Notes: Восковидный цилиндр увеличение 10*10

## Slide 89
Notes: Кислый-мочекислый аммоний.

## Slide 90
Notes: Восковидный цилиндр лейкоциты

## Slide 91
Notes: Задача для самоконтроля – какая может быть рН мочи при такой микроскопии – 1) у взрослых и 2)детей?

## Slide 92
Notes: Лейкоцитурия и щелочная рН трипельфосфаты и аморфные фосфаты

## Slide 93
Notes: Цилиндры, клетки плоского эпителия и лейкоциты. Увеличение 10*10

## Slide 94
Notes: Кристаллы билирубина внутриклеточно (лейкоцит или макрофаг)

## Slide 95: Вопросы для самоконтроля
Наличие белка в моче (в разовой порции) 0,08 г/л является ли патологией?
Кетонурия без глюкозурии говорит ли о сахарном диабете?
Обнаружение единичных гиалиновых цилиндров в препарате является патологией?
Можно ли обнаружить кристаллы мочекислого аммония в щелочной моче?
Что нужно сделать после определения количества белка в моче, которую прислали в лабораторию на услугу БЕЛОК В СУТОЧНОЙ МОЧЕ.

## Slide 96: Спасибо за внимание
Учитесь и будьте здоровы

## Slide 97
Кафедра Клинической лабораторной диагностики и патологической анатомии
Отдел повышения квалификации, ординатуры и образовательных технологий
(495) 601 91 79 ; (495) 491-35-27
opk@medprofedu.ru
www.medprofedu.ru, www.sdo.medprofedu.ru
Москва, Волоколамское шоссе, д. 91
Телефон +7-985-644-80-90
email.com denisova_ov@inbox.ru