## Slide 1
Кафедра клинической лабораторной диагностики и патологической анатомии

## Slide 2: 1.3. Технология жидкостной цитологии – преаналитика, особенности метода, назначение и преимущества.
Кулешова С.В., Денисова О.В.
г.Москва, 2018г
Раздел . Цитологические исследования

## Slide 3: Новое в цитологии – метод жидкостной цитологии!

## Slide 4: Основное назначение жидкостной цитологии – онкоскрининг – рак шейки матки.
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СКРИНИНГЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ:
традиционный;
метод жидкостной цитологии.

## Slide 5
Цитологический скрининг признан
классическим методом
и рекомендован ВОЗ
для проведения в масштабах национальных программ.

## Slide 6: Цитология – идеальный метод скрининга?
Простота исполнения – нет
Объективность трактовки – нет
Стандартизированность – нет
Воспроизводимость – от 11% до 80% между разными лабораториями
Доля сомнительных результатов, требующих повторных исследований – до 15% (ASCUS, ASC-H)
Чувствительность ~40%-70%

## Slide 7
Долабораторный преаналитический этап пробоподготовки.
Материал из шейки матки для цитологического исследования берется в гинекологическом кабинете гинекологом или акушеркой.
Мазок не следует брать:
ранее 48 часов после полового контакта;
во время менструации;
в период лечения генитальной инфекции;
ранее 48 часов после использования свечей и других веществ, содержащих жир, раствора уксуса или Люголя, тампонов или спермицидов;
после вагинального исследования или спринцевания.

## Slide 8: Особенности взятие материала

## Slide 9
Материал забирают цитощеткой (Cervеx Brush или другой щеткой такого же типа) из цервикального канала, зоны трансформации и поверхности шейки матки или раздельно инструментами для получения материала из эктоцервикса и эндоцервикса. В цервикальном канале необходимо производить 4-5 вращательных движений цитощеткой. Если цитологическое исследование проводится традиционным методом, то материал наносят на маркированное стекло и приготовленный мазок высушивают на воздухе или сразу фиксируют специальным спреем (если предполагается окрашивание по Папаниколау), помещают в контейнер для стекол и отправляют в лабораторию.

## Slide 10
Фиксация стекол для окраски по Папаниколау

## Slide 11
Если цитологическое исследование планируют проводить методом жидкостной цитологии, то цитощетка помещается в специальную емкость с фиксатором, ополаскивается в трех направлениях: вращательным движением, вверх вниз, и в горизонтальном направлении.
Затем снимается наконечник цитощетки и оставляется в емкости со стабилизирующим раствором.

## Slide 13
Мазки. Требования к качеству.
Хороший мазок должен быть:
максимально тонким,
равномерной толщины (не волнообразным)
соблюдение этих правил на всем протяжении мазка
без примеси крови, лекарственных препаратов, спермы
(смотри Памятку по преаналитике в раздаточном материале)

## Slide 14: Примеры качества взятых цитологических мазков:

## Slide 16: Качество мазка – качество микроскопии – качество ответа!

## Slide 17
Для традиционной цитологии адекватным считается мазок, содержащий 8-12 тыс. клеток многослойного плоского эпителия (включая клетки метаплазированного эпителия); для жидкостной цитологии - 5 тыс. клеток.
Для обоих методов количество клеток эндоцервикального эпителия и/или метаплазированного эпителия (из «зоны трансформации») должно быть не менее 10 клеток (одиночных или в кластерах). Это правило не распространяется на препараты, по которым можно четко установить наличие HSIL или рака.
Если более 75% клеток многослойного плоского эпителия покрыто эритроцитами, лейкоцитами и т.д., то качество мазка считается неудовлетворительным.

## Slide 18: Цитощетки:

## Slide 19: Емкости для жидкостной цитологии с консервантом:

## Slide 20
Важно! Строгое соблюдение правил преаналитики!
1. Перед проведением манипуляции необходимо очистить место взятия эпителия от слизи.
2. В гинекологии - взятие материала проводится при помощи одноразовой комбинированной щеточки (cervex-brush) для исследования эндо- и экзоцервикса, конус щеточки под визуальным контролем направляется в цервикальный канал, щеточка прижимается к шейки матки и вращательным движением в 360 ° производится взятие.

## Slide 21: Забор и перенос клеточного материала в контейнер BD Surepath™ для технологии жидкостной цитологии

## Slide 22
Преимущества такого взятия:
в контейнер попадает весь материал
метод позволяет получить чрезвычайно тонкий слой клеток
тонкослойные препараты удобны для микроскопии
клетки сохраняют морфологические свойства
метод позволяет избежать «загрязнения» опухолевых клеток элементами крови и воспаления
лучше дифференцируются зрелые и незрелые клетки, а также клетки, пораженные вирусом.
длительный срок хранения исследуемого материала.
архивирование данных и возможность возврата к протоколу исследования в любое время

## Slide 23: Перенос материала из емкости в специальные камеры со стеклом для центрифугирования при 7000 об/мин 10 мин.

## Slide 25: Центрифугирование при 7000 лоб/мин, 10 мин – удаление крови, слизи, бесструктурных масс, - перенос клеточного материала на стекло в виде монослоя

## Slide 26: Стекло после окраски – распределение материала на нем ( в данном случае использовали окно-квадратик).

## Slide 27: Преимущества ЖЦ. Разница в макроскопической картине мазков: - слева обычный мазок («ночь в Крыму, все в дыму»), - справа – тонкослойный препарат после ЖЦ

## Slide 28: Преимущества ЖЦ. Разница в микроскопической картине мазков:
Обычный мазок
Метод ЖЦ (монослой клеток)

## Slide 29: Еще одно преимущество метода ЖЦ – возможность определения из этого же материала маркеров РШМ :
Определяется в комплексе с выявлением и генотипированием HPV (ПЦР соскобов и его разновидность - гибридный захват)
Цитологическое исследование соскобов (обычное и ЖЦ)
Определение онкомаркера р16ink4α
играет существенную роль для скрининга, диагностики и
выбора тактики лечения заболеваний шейки матки
Достоверно оценивается потенциал дисплазии в отношении развития рака шейки матки и, соответственно, появляется выбор в более консервативной или более агрессивной тактике лечения;

## Slide 30: Белок p16INK4a представляет собой ингибитор циклин-зависимых киназ и играет важную роль в регуляции клеточного цикла. Многие виды опухолей характеризуются инактивацией гена p16INK4a, что приводит к нарушению регуляции клеточного цикла и бесконтрольной пролиферации клеток. Но в опухолях, связанных с трансформирующим действием ВПЧ, отмечается увеличение экспрессии данного белка. Экспрессия белка p16INK4a реактивно увеличивается при росте количества вирусных онкобелков ВПЧ Е6 и Е7. При этом повышение экспрессии p16INK4a оказывается неэффективным для регуляции клеточного цикла, поскольку онкобелки ВПЧ действуют на уровне белка ретинобластомы. Повышение экспрессии p16INK4a применительно к этому виду опухолей рассматривают как косвенный признак интеграции ВПЧ высокого риска в геном и трансформации эпителиальных клеток под действием ВПЧ.

## Slide 31: Перспектива цитоскрининга – полная роботизация (автоматизация) процесса приготовления, окраски и анализа мазков. Пример -автоматизированный комплекс BD TriPathtm,

## Slide 32
Notes: 62 больгица

## Slide 33: Роботизация - польза или вред?
позволит оптимизировать и стандартизировать цитологический скрининг
Полностью компьютеризирует процесс микроскопического скрининга – сканировангие тпрепаратов и поиск патологических клеток по внесенным в анализатор стандартам и шаблонам
уменьшит влияние человеческого фактора.
Опыт врача?
Врач-цитолог высвободится его для валидации (анализа) полученных результатов и контактов с врачами-клиницистами
Врач-цитолог - пересмотр сложных случаев по выделенным патологическим зонам
Автоматическая выдача заключения по классификации Бетесда.

## Slide 34: Спасибо за внимание